## Slide 1: 第 3 章 数据链路层
数据链路层的基本功能 点对点和⼴播信道

## Slide 2: 为什么需要数据链路
⽐特错误⼀般为连续⽐特错误（外界⼲扰影响连续⽐特传输） 离散⽐特错误不易检测
•
•
•
结点：主机、路由器。
物理层解决了相邻结点透明传输⽐特的问题。 物理层没有解决的问题：
•
•
传输错误问题，发送端发送⽐特1，⽽接收端收到⽐特
0，接收端⽆法知道接收的是否正确？
谁接收的问题，多个设备连接问题：谁能发送数据？数 据发送给谁？谁负责接收和处理？
传输结束问题，如何知道⼀组数据即将到来？这组数据 何时结束？
数据链路层
  数据链路层概述
    信道类型
  三个基本功能
    封装成帧
    透明传输
    差错检测
    CRC检验⽅法

## Slide 3: 协议栈上看数据链路层
局域⽹络
⽹络2
⽹络3
H1
H2
H3
应⽤层
运输层
⽹络层
数据链路层
应⽤层
运输层
⽹络层
数据链路层
A
B
⽹络层
数据链路层
物理层 |  |  | 物理层 |  |  |  | 物理层 | 
电话⽹络
⼴域⽹络
局域⽹络
局域⽹络

## Slide 4: 数据链路层信道类型
•
•
点对点信道：
这种信道使⽤⼀对⼀的点对点通信⽅式，控制协议相对简单。
⼴播信道：
使⽤⼀对多的⼴播通信⽅式，通信过程⽐较复杂。⼴播信道上 连接的主机很多，因此必须使⽤专⽤的共享协议来协调这些主 机的数据发送，控制协议相对复杂。
点对点信道
s0/0 s0/0
⼴播信道
HUB
数据链路层
  数据链路层概述
    信道类型
  三个基本功能
    封装成帧
    透明传输
    差错检测
    CRC检验⽅法

## Slide 5
⼩结
数据链路层
  数据链路层概述
    信道类型
  三个基本功能
    封装成帧
    透明传输
    差错检测
    CRC检验⽅法
•
•
•
为什么需要数据链路层？ 数据链路层讨论的范围； 数据链路层上两种信道。

## Slide 6: 数据链路层的基本术语
•
•
链路：结点间的物理通道。是⼀条⽆源的点到点的 物理线路段（双绞线、光纤等），中间没有任何其 他交换结点。⼀条链路只是⼀条通路的⼀个组成部 分。
数据链路：是结点间的逻辑通道。除了物理线路以 外，还必须有通信协议来控制这些数据的传输。若 把实现这些协议的硬件和软件加到链路上，就构成 了数据链路：
数据链路 = 链路 + 协议
链路中通信双⽅的信道使⽤形式不同，会相应有 不同的控制协议。
•
•
•
•
帧：链路层协议数据单元，封装⽹络层的数据 报。
数据链路层：负责通过⼀条链路从⼀个结点向 物理链路直接相连的相邻结点传送帧。
⽹卡实现的物理层和数据链路层协议。 数据链路的例⼦：
•
•
城市交通=街道+汽⻋交通规则； 铁路交通=铁轨+⽕⻋运⾏规则；
……

## Slide 7: 使⽤点对点信道的数据链路层（简化的三层模型）
数据链路层
  数据链路层概述
    信道类型
  三个基本功能
    封装成帧
    透明传输
    差错检测
    CRC检验⽅法
•
•
•
A的数据链路层把⽹络层交下来的IP数据报添加⾸部和尾部封装成帧。 A把封装好的帧发送给B的数据链路层。
B的数据链路层收到的帧⽆差错，从帧中取出IP数据报交给⽹络层；否 则丢弃这个帧。

## Slide 8: 数据链路层像个数字管道
结点
帧
•
•
数据链路层不必考虑物理层如何实现⽐特传输的细节。 甚⾄还可以更简单地设想好像是沿着两个数据链路层之间 的⽔平⽅向把帧直接发送到对⽅。
结点
帧
数据链路层
  数据链路层概述
    信道类型
  三个基本功能
    封装成帧
    透明传输
    差错检测
    CRC检验⽅法

## Slide 9: 数据链路层的三个基本功能
1001011010
100010100100110
110001101100011
010010111100101
111001100100010
010010110010100
功能概述
封装成帧
透明传输
差错检测
把若干比特打包成帧，便千检错和判断帧开始与帧结束
成帧的标识可作为数据传输
检查帧的传输是否有比特错误
在物理层的基础上向网络层提供服务
加强物理层传送原始比特的功能
对网络层表现为—条无差错的链路
将可能出错的物理连接变为逻辑上无差错的数据链路

## Slide 10: 封装成帧
•
封装成帧 (framing) 就是在⼀段数据的前后分别添加⾸部和尾部， 然后就构成了⼀个帧。⾸部和尾部的⼀个重要作⽤就是进⾏帧定 界，确定帧的界限。
IP数据报
帧开始
帧结束
发送
帧⾸部 | 帧的数据部分 | 帧尾部
 | ≤MTU | 
帧⻓ |  | 
发送起始位置
数据链路层
  数据链路层概述
    信道类型
  三个基本功能
    封装成帧
    透明传输
    差错检测
    CRC检验⽅法
为什么需要规定MTU？

## Slide 11: 为什么要封装成帧？
•
可以这样理解：
•
•
物理层发送的和接收的是⼀个⼀个的字⺟； 数据链路层发送和接收的是⼀个⼀个的单词；
接收端⽆法判别字⺟传输错误，但可以判别单词错误。
数据链路层
  数据链路层概述
    信道类型
  三个基本功能
    封装成帧
    透明传输
    差错检测
    CRC检验⽅法

## Slide 12: 如何成帧
发送在前
帧开始符
帧结束符
SOH | 封装在帧中的数据部分 | EOT
帧 |  | 
当数据是由可打印的ASCII 码组成的⽂本⽂件时，帧定界可以使⽤特 殊的帧定界符。
控制字符 SOH (Start Of Header) 放在⼀帧的最前⾯，表示帧的⾸部 开始，控制字符 EOT (End Of Transmission) 表示帧的结束。
数据链路层
  数据链路层概述
    信道类型
  三个基本功能
    封装成帧
    透明传输
    差错检测
    CRC检验⽅法

## Slide 13: ASCII表
数据链路层
  数据链路层概述
    信道类型
  三个基本功能
    封装成帧
    透明传输
    差错检测
    CRC检验⽅法
b2b1b0 b7b5b4b3
ESC
SOH
EOT

## Slide 14: 透明传输
•
如果数据中的某个字节的⼆进制代码恰好和 SOH 或 EOT ⼀ 样，数据链路层就会错误地“找到帧的边界”。
完整的帧 |  |  |  | 
 | 数据部分 |  |  | 
SOH |  | EOT |  | EOT
接收端误认为的帧
接收端认为⽆效被丢弃
数据链路层
  数据链路层概述
    信道类型
  三个基本功能
    封装成帧
    透明传输
    差错检测
    CRC检验⽅法

## Slide 15: 解决办法
•
字节填充 (byte stuffing) 或字符填充 (character stuffing)：
•
•
发送端的数据链路层在数据中出现控制字符“SOH”或“EOT”的前⾯ 插⼊⼀个转义字符“ESC”；
接收端的数据链路层在将数据送往⽹络层之前删除插⼊的转义字 符；
如果转义字符也出现在数据当中，那么应在转义字符前⾯插⼊⼀个 转义字符 ESC。当接收端收到连续的两个转义字符时，就删除其中
前⾯的⼀个。
数据链路层
  数据链路层功能
  三个基本功能
    透明传输
    差错检测
    CRC检验⽅法

## Slide 16: 字节填充解决透明传输问题
原始数据
SOH |  | ESC | EOT |  | ESC | SOH |  | ESC | ESC |  | EOT
SOH |  | EOT |  | SOH |  | ESC |  | EOT
字节填充后发送出去的数据
字节 填充
字节 填充
字节 填充
发送在前

## Slide 17: 差错检测
•
在传输过程中可能会产⽣⽐特差错：
•
•
•
1 可能会变成 0 ⽽ 0 也可能变成 1；
在⼀段时间内，传输错误的⽐特占所传输⽐特总数的⽐率称为误码 率 BER (Bit Error Rate)。误码率与信噪⽐有很⼤的关系；
为了保证数据传输的可靠性，在计算机⽹络传输数据时，必须采⽤ 各种差错检测措施。
数据链路层
  数据链路层概述
    信道类型
  三个基本功能
    封装成帧
    透明传输
    差错检测
    CRC检验⽅法

## Slide 18: CRC循环冗余检验（模2运算即异或运算：不同为1,相同为0，两0为0）
•
在数据链路层，⼴泛使⽤了循环冗余检验 CRC 的检错技术：
•
在发送端，先把数据划分为组。假定每组 k 个⽐特；
假设待传送的⼀组数据 M = 101001（现在 k = 6）。我们在 M 的后
⾯再添加供差错检测⽤的 n 位冗余码⼀起发送。
•
n 位冗余码的计算：
•
•
⽤⼆进制的模 2 运算进⾏ 2n 乘 M 的运算，这相当于在 M 后⾯添加
n 个 0；
得到的 (k + n) 位的数除以事先选定好的⻓度为 (n + 1) 位的除数 P， 得出商是 Q ⽽余数是 R，余数 R ⽐除数 P 少 1 位，即 R 是 n 位； 将余数 R 作为冗余码拼接在数据 M 后⾯发送出去。
数据链路层
  数据链路层概述
    信道类型
  三个基本功能
    封装成帧
    透明传输
    差错检测
    CRC检验⽅法

## Slide 19: CRC冗余码的计算
原始数据
000…0
k位
n位
除数P
n+1位
CRC
n位
原始数据
CRC
除数P
n+1位
余数
n位
接收⽅：余数为0，接收； 余数不为0：丢弃。
发送⽅
原始数据
000…0
k位
n位

## Slide 20: CRC计算实例
•
•
•
n
•
现在 k = 6, M = 101001。
设 n = 3, 除数 P = 1101。 被除数是 2 M = 101001000。
模 2 运算的结果是：
•
商 Q = 110101；
余数 R = 001。
•
把余数 R 作为冗余码添加在数据 M 的后⾯发送出去。发送的数据是： 2nM + R ，即：
101001001，共 (k + n) 位。
P（除数）
Q（ 商 ） 2nM（被除数）
R（余数），作为FCS
模⼆运算
0 ⊕ 0 = 0
0 ⊕ 1 = 1
1 ⊕ 0 = 1
1 ⊕ 1 = 0

## Slide 21: 接收端对收到的每⼀帧进⾏ CRC 检验
只要经过严格的挑选，并使⽤位数⾜够多的除数 P， 那么出现检测不到的差错的概率就很⼩很⼩。
•
•
•
若得出的余数 R = 0，则判定这个帧没有差错，就接受 (accept)。 若余数 R ≠ 0，则判定这个帧有差错，就丢弃。
但这种检测⽅法并不能确定究竟是哪⼀个或哪⼏个⽐特出现了差错。
数据链路层
  数据链路层概述
    信道类型
  三个基本功能
    封装成帧
    透明传输
    差错检测
    CRC检验⽅法

## Slide 22: 多项式表示CRC⽅法
例如：P(x) = x3 + x2 + 1,表示除数 p = 1101。
CRC-16 = x16+x15+x2+1
CRC-CCIT = x16+x15+x12+x5+1
CRC-32 = x32+x26+x23+x22+x16+x12+x11+x10+x8+x7+x5+x4+x2+x+1
数据链路层
  数据链路层概述
    信道类型
  三个基本功能
    封装成帧
    透明传输
    差错检测
    CRC检验⽅法

## Slide 23: 帧检验序列 FCS
•
•
在数据后⾯添加上的冗余码称为帧检验序列 FCS (Frame Check Sequence)。
循环冗余检验 CRC 和帧检验序列 FCS 并不等同：
•
CRC 是⼀种常⽤的检错⽅法，⽽ FCS 是添加在数据后⾯ 的 冗 余 码 ； FCS 可以⽤ CRC 这种⽅法得出，但 CRC 并⾮⽤来获得
FCS 的唯⼀⽅法。
数据链路层
  数据链路层概述
    信道类型
  三个基本功能
    封装成帧
    透明传输
    差错检测
    CRC检验⽅法

## Slide 24
注意
•
仅⽤循环冗余检验 CRC 差错检测技术只能做到⽆差错接受
(accept)：
•
“⽆差错接受”是指：“凡是接受的帧（即不包括丢弃的 帧），我们都能以⾮常接近于 1 的概率认为这些帧在传输 过程中没有产⽣差错”；
也就是说：“凡是接收端数据链路层接受的帧都没有传输差 错”（有差错的帧就丢弃⽽不接受）。
要做到“可靠传输”（即发送什么就收到什么） 就必须再加上序号、确认和重传机制。
数据链路层
  数据链路层概述
    信道类型
  三个基本功能
    封装成帧
    透明传输
    差错检测
    CRC检验⽅法

## Slide 25: ⼩结
数据链路层
  数据链路层概述
    信道类型
  三个基本功能
    封装成帧
    透明传输
    差错检测
    CRC检验⽅法
•
三个功能（三个基本问题）：
•
•
•
封装成帧；
透明传输（字节填充）； 差错检测（CRC、FCS）。

## Slide 26: 点对点协议 PPP
•
•
•
PPP协议的特点。
PPP协议的帧格式。
PPP协议的⼯作状态。
数据链路层
  点对点协议PPP
  PPP协议的特点
  PPP的基本要求
  PPP 协议的组成
  PPP帧格式
  PPP透明传输
  可靠传输问题
  PPP⼯作状态

## Slide 27: PPP协议经典应⽤
ISP：Internet服务提供商
⽤户家庭
PPP协议
电话线
数据链路层
  点对点协议PPP
  PPP协议的特点
  PPP的基本要求
  PPP 协议的组成
  PPP帧格式
  PPP透明传输
  可靠传输问题
  PPP⼯作状态

## Slide 28: PPP 协议的特点
•
•
1994年成为互联⽹的正式标准。 能够在多种链路上运⾏：
•
•
•
•
•
•
串⾏的、并⾏的；
同步链路、异步链路； 低速链路、⾼速链路；
交换的（动态的）、⾮交换的（静态的）； 电的、光的；
PPPoE（PPP over Ethernet）:
实现了传统以太⽹没有身份验证、加密以及压缩等功能。
数据链路层
  点对点协议PPP
  PPP协议的特点
  PPP的基本要求
  PPP 协议的组成
  PPP帧格式
  PPP透明传输
  可靠传输问题
  PPP⼯作状态

## Slide 29: PPP协议的基本要求
•
•
•
•
•
•
简单：这是⾸要的要求（最复杂的功能TCP实现，IP也简单且不可可 靠），因此数据链路层的PPP没有必要⽐IP复杂；
封装成帧：必须规定特殊的字符作为帧定界符； 透明性：必须保证数据传输的透明性；
多种⽹络层协议：⽀持多种⽹络层协议（IP/IPX）； 多种类型链路：能够在多种类型的链路上运⾏；
差错检测：对收到的帧进⾏检测，并丢弃有差错的帧；
数据链路层
  点对点协议PPP
  PPP协议的特点
  PPP的基本要求
  PPP 协议的组成
  PPP帧格式
  PPP透明传输
  可靠传输问题
  PPP⼯作状态

## Slide 30: 简单
PPP⾮常简单：每收到⼀个帧，进⾏CRC检验，如果CRC检验正确， 就收下这个帧，反之，就丢弃这个帧，其他什么也不做。
•
Internet最复杂的部分在TCP协议中，IP也相对⽐较简单，仅提供不可 靠的数据报服务。因此，数据链路层没有必要提供⽐IP协议更多的功 能：
•
•
•
数据链路层的帧，不需要纠错，不需要序号，也不需要流量控制； 误码率⽐较⾼的⽆线链路上需要更为复杂的链路层协议；
简单使协议在实现时不容易出错，提⾼了不同⼚商对协议的不同实 现的互操作性；
不⽀持多点接⼊，不⽀持半双式或单⼯通信（全双⼯）。
数据链路层
  点对点协议PPP
  PPP协议的特点
  PPP的基本要求
  PPP 协议的组成
  PPP帧格式
  PPP透明传输
  可靠传输问题
  PPP⼯作状态

## Slide 31: PPP 协议应满⾜的需求
•
•
•
•
检测连接状态：能够及时⾃动检测出链路是否处于正常⼯作状态。 最⼤传送单元：必须对每⼀种类型的点对点链路设置最⼤传送单元
MTU 的标准默认值，促进各种实现之间的互操作性。
⽹络层地址协商： 必须提供⼀种机制使通信的两个⽹络层实体能够通 过协商知道或能够配置彼此的⽹络层地址。
数据压缩协商：必须提供⼀种⽅法来协商使⽤数据压缩算法。
数据链路层
  点对点协议PPP
  PPP协议的特点
  PPP的基本要求
  PPP 协议的组成
  PPP帧格式
  PPP透明传输
  可靠传输问题
  PPP⼯作状态

## Slide 32: PPP 协议的组成
•
PPP 协议由三个组成部分：
•
⼀种将 IP 数据报封装到串⾏链路（同步串⾏/异步串⾏）的⽅法； 链路控制协议 LCP (Link Control Protocol)，⽤来建⽴、配置和测试 链路，其最重的功能之⼀是身份验证（PAP，CHAP）；
•
•
配置确认帧：所有选项都能接受；
配置否认帧：所有选项都理解但不接受；
配置拒绝帧：选项有⽆法识别或不能接受内容，需要协商。
•
⽹络控制协议 NCP (Network Control Protocol)，⽀持不同的⽹络层 协议（IP、OSI的⽹络层、AppleTalk等）。
数据链路层
  点对点协议PPP
  PPP协议的特点
  PPP的基本要求
  PPP 协议的组成
  PPP帧格式
  PPP透明传输
  可靠传输问题
  PPP⼯作状态

## Slide 33: PPP帧格式（语法、语义）
IP数据报
⾸部
尾部
F 7E
A FF
C 03
协议
信息部分
FCS
F 7E
1
1
1
2
不超过1500
2
1
0x0021
IP数据报
0x8021
⽹络控制数据NCP
0xC021
链路控制数据LCP
0xC023
鉴别数据
PPP帧
字节
先发送
7E：01111110
PPP 是⾯向字节的，所有的 PPP 帧的⻓度都是整数字节。
数据链路层
  点对点协议PPP
  PPP协议的特点
  PPP的基本要求
  PPP 协议的组成
  PPP帧格式
  PPP透明传输
  可靠传输问题
  PPP⼯作状态

## Slide 34: PPP同步传输和异步传输
•
•
同步传输（SONET/SDH链路）：⾯向⽐特的传输，同步传输的 单位是帧；
同步传输收发双时钟统⼀、字符间传输同步⽆间隔。 异步传输：⾯向字节的传输，异步传输的单位是字符。
异步传输效率低，⾼速链路开销⼤。
•
同步问题：
•
异步传输通过字符起⽌的开始和停⽌码进⾏同步，线路空闲时携带着代表着⽐特1的信号，传 输开始位使信号变为0，数据传输结束，停⽌位使信号重新变为1；
同步传输在数据中提取同步信息（帧定界⽐特组合）。
问题：PPP是⾯向⽐特的还是⾯向字符类型的协议？
字符
线路信号
…111… 0
开始码
线路信号
01011011 1 …111…
停⽌码

## Slide 35: PPP异步传输时透明传输（字符填充）
•
控制字符填充举例：
•
字符0x01,经字符填充后为0x21； 字符0x03,经字符填充后为0x23；
•
接收端⼀个字符⼀个字符地接收，最终根据帧定界符还原成帧。
字符填充
0x7E
0x7D
控制字符
（0x7D,0x5E）
（0x7D,0x5D）
（0x7D,控制字符+0x20）
数据链路层
  点对点协议PPP
  PPP协议的特点
  PPP的基本要求
  PPP 协议的组成
  PPP帧格式
  PPP透明传输
  可靠传输问题
  PPP⼯作状态

## Slide 36: PPP同步传输时透明传输（0⽐特填充）
•
•
在发送端，只要发现有 5 个连续 1，则⽴即填⼊⼀个 0。
接收端对帧中的⽐特流进⾏扫描。每当发现 5 个连续1时，就把这 5 个连续 1
后的⼀个 0 删除。
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 1 1 1 1 1 0 …
… 0 1 1 1 1 1 1 0
原始帧
发送端填充0⽐特
误认为是定界符
0⽐特填充后的帧
0 1 1 1 1 1 1 0 … 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 … 0 1 1 1 1 1 1 0

## Slide 37: 不提供使⽤序号和确认的可靠传输
•
PPP 协议不使⽤序号和确认机制：
•
•
在数据链路层出现差错的概率不⼤时，使⽤⽐较简单的PPP协议较 为合理；
在因特⽹环境下，PPP 的信息字段放⼊的数据是IP数据报。数据链 路层的可靠传输并不能够保证⽹络层的传输也是可靠的；
帧检验序列 FCS 字段可保证⽆差错接收。
数据链路层
  点对点协议PPP
  PPP协议的特点
  PPP的基本要求
  PPP 协议的组成
  PPP帧格式
  PPP透明传输
  可靠传输问题
  PPP⼯作状态

## Slide 38: PPP协议的⼯作状态（同步）
可⻅，PPP 协议已不是纯粹的数据链路层的协议，它还包含了 物理层和⽹络层的内容。
•
•
•
•
当⽤户拨号接⼊ ISP 时，路由器的调制解调器对拨号做出确认，并建⽴⼀ 条物理连接。
PC 机向路由器发送⼀系列的 LCP 分组（封装成多个 PPP 帧）。
这些分组及其响应选择⼀些 PPP 参数，并进⾏⽹络层配置，NCP 给新接
⼊的 PC 机分配⼀个临时的 IP 地址，使 PC 机成为因特⽹上的⼀个主机。 通信完毕时，NCP 释放⽹络层连接，收回原来分配出去的 IP 地址。接 着，LCP 释放数据链路层连接。最后释放的是物理层的连接。
数据链路层
  点对点协议PPP
  PPP协议的特点
  PPP的基本要求
  PPP 协议的组成
  PPP帧格式
  PPP透明传输
  可靠传输问题
  PPP⼯作状态

## Slide 39: PPP协议的⼯作状态（同步）
链路静⽌
链路建⽴
鉴别
⽹络层协议
链路打开
链路终⽌
物理层连接建⽴
LCP协商
鉴别成功或⽆需鉴别
NCP配置协商
设备之间⽆链路
物理层链路
LCP链路
已鉴别的LCP链路
已鉴别的LCP链路 和NCP链路
LCP链路终⽌
LCP配置 协商失败
鉴别失败
链路故障或关闭请求
链路UP状态，身份认证状态，NCP协商状态，链路维持状态
数据链路层
  点对点协议PPP
  PPP协议的特点
  PPP的基本要求
  PPP 协议的组成
  PPP帧格式
  PPP透明传输
  可靠传输问题
  PPP⼯作状态

## Slide 40: PPP协议的⼯作状态（同步）
拔号建⽴物理通路
PPP封装的LCP帧
LCP协商参数：认证⽅法、压缩⽅法、MTU等
否
PPP封装的NCP帧
NCP协商参数：IP地址、⼦⽹掩码、DNS等
PPP封装⽤户数据
NCP释放⽹络连接
LCP释放数据链路连接
是否需要认证
是
否
认证是否成功
数据链路层
  点对点协议PPP
  PPP协议的特点
  PPP的基本要求
  PPP 协议的组成
  PPP帧格式
  PPP透明传输
  可靠传输问题
  PPP⼯作状态

## Slide 41: ⼩结
PPP协议
PPP协议的特点
PPP协议的⼯作状态
透明传输
多种链路上运⾏
1994年成为正式标准
串⾏/并⾏链路
低速/⾼速链路电 的/光的信号
交换的/⾮交换的链路
异步：字符填充
同步：0⽐特填充
PPP协议的基本要求
PPP帧格式
PPP协议的组成
链路控制协议
⽹络控制协议
IP数据报封装到串⾏链路的⽅法
简单
封装成帧
透明性
多种⽹络层协议
多种类型链路 差错控制
检测链路状态 最⼤传输单元
⽹络层地址协商
数据压缩协商

## Slide 42: 使⽤⼴播信道的数据链路层
局域⽹的数据链路层
CSMA/CD 协议
使⽤集线器的星形拓扑
以太⽹的信道利⽤率
以太⽹的 MAC 层
数据链路层
  局域⽹的特点
  媒体共享技术
  两个标准
  以太⽹
  CSMA/CD协议

## Slide 43: 局域⽹的数据链路层
局域⽹最主要的特点是：
•
•
⽹络为⼀个单位所拥有；
地理范围和站点数⽬均有限。
•
局域⽹具有如下主要优点：
•
•
具有⼴播功能，从⼀个站点可很⽅便地访问全⽹。局域⽹上的主机可共 享连接在局域⽹上的各种硬件和软件资源；
便于系统的扩展和逐渐地演变，各设备的位置可灵活调整和改变； 提⾼了系统的可靠性、可⽤性和⽣存性。
•
•
可靠性：⼀定的条件下和规定的时间内⽆故障完成⽹络功能的能⼒； 可⽤性：⽤户是否能够使⽤⽹络完成任务，效率及主观感受如何；
⽣存性：⽹络遭到攻击⽽损坏但仍能保证⽹络的基本功能。
数据链路层
  局域⽹的特点
  媒体共享技术
  两个标准
  以太⽹
  CSMA/CD协议

## Slide 44: 局域⽹拓扑结构
匹配电阻
环形⽹
总线⽹
星形⽹
⼲线耦合器
集线器

## Slide 45: 媒体共享技术
•
静态划分信道（代价⾼，不适合局域⽹）：
•
•
•
频分复⽤； 时分复⽤； 波分复⽤； 码分复⽤ 。
•
动态媒体接⼊控制（多点接⼊）：
•
随机接⼊（以太⽹）；
受控接⼊ ，例如分散控制的令牌环局域⽹和集中控制的多点线路探询
(polling)，或称为轮询。
•
使⽤⼀对多的⼴播通信⽅式：
问题：若多个设备在共享的⼴播信道上同时发送数据，则会造成彼 此⼲扰，导致发送失败。
数据链路层
  局域⽹的特点
  媒体共享技术
  两个标准
  以太⽹
  CSMA/CD协议

## Slide 46: 以太⽹的两个标准
•
•
DIX Ethernet V2 是世界上第⼀个局域⽹产品（以太⽹）的规约。
IEEE 802.3 是第⼀个 IEEE 的以太⽹标准：
•
DIX Ethernet V2 标准与 IEEE 的 802.3 标准只有很⼩的差别，因此 可以将 802.3 局域⽹简称为“以太⽹”；
严格说来，“以太⽹”应当是指符合 DIX Ethernet V2 标准的局域⽹。
•
IEEE 802⼜称为LMSC（LAN /MAN Standards Committee， 局域⽹/ 城域⽹标准委员会），致⼒于研究局域⽹和城域⽹的物理层和MAC层 中定义的服务和协议，对应OSI⽹络参考模型的最低两层（即物理层 和数据链路层）。
数据链路层
  局域⽹的特点
  媒体共享技术
  两个标准
  以太⽹
  CSMA/CD协议

## Slide 47: IEEE802委员会
802.7宽带技术
802.8光纤技术
802.10安全与加密
LLC层
MAC层
物理层
802.1局域⽹概述、体系结构、⽹络互连和⽹络管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 802.2 逻辑链路控制LLC 802.3 802.4 802.5 以太⽹ 令牌 令牌环 总线 物理层 物理层 物理层 | 802.6 城域⽹ 物理层 | 802.9 语⾳数 据⽹ 物理层 | 802.11 ⽆线局 域⽹ | 802.12 100VG Any LAN | 802.14 交互式 电视⽹ | 802.15 ⽆线 蓝⽛ | 802.16 ⽆线城 域⽹ | 802.17 电信以 太⽹ | 802.20 移动宽 带⽹
 |  |  |  | 物理层 | 物理层 | 物理层 | 物理层 | 物理层 | 物理层 | 物理层

## Slide 48: 数据链路层的两个⼦层（ 局域⽹对 LLC ⼦层是透明的）
⽹络层
LLC
MAC
物理层
⽹络层
LLC
MAC
物理层
局域⽹
LLC⼦层看不⻅下⾯的局域⽹
为了使数据链路层能更好地适应多种局域⽹标准，IEEE 802 委员会就将局域⽹的数据链路层 拆成两个⼦层：
  逻辑链路控制 LLC (Logical Link Control)⼦层；
  媒体接⼊控制 MAC (Medium Access Control)⼦层；
  与接⼊到传输媒体有关的内容都放在 MAC⼦层，⽽ LLC ⼦层则与传输媒体⽆关。不管采
⽤何种协议的局域⽹，对 LLC ⼦层来说都是透明的。

## Slide 49: 802.3帧实例（部分⼆层协议使⽤）
数据链路层
  局域⽹的特点
  媒体共享技术
  两个标准
  以太⽹
  CSMA/CD协议
IEEE 802.3 Ethernet
Destination: CDP/VTP/DTP/PAgP/UDLD (01:00:0c:cc:cc:cc) Source: cc:03:09:98:f1:0e (cc:03:09:98:f1:0e)
Length: 330 #⻓度字段 Logical-Link Control
DSAP: SNAP (0xaa)
SSAP: SNAP (0xaa)
Control field: U, func=UI (0x03)
Organization Code: 00:00:0c (Cisco Systems, Inc) PID: CDP (0x2000)
Cisco Discovery Protocol

## Slide 50: ⼀般不考虑 LLC ⼦层
•
•
由于 TCP/IP 体系经常使⽤的局域⽹是 DIX Ethernet V2 ，⽽不是
802.3 标准中的⼏种局域⽹，因此现在 802 委员会制定的逻辑链路控 制⼦层 LLC（即 802.2 标准）的作⽤已经不⼤了。
很多⼚商⽣产的适配器上就仅装有 MAC 协议⽽没有 LLC 协议。
数据链路层
  局域⽹的特点
  媒体共享技术
  两个标准
  以太⽹
  CSMA/CD协议

## Slide 51: 计算机通过适配器和局域⽹进⾏通信
CPU和
存储器
适配器
（⽹卡）
并⾏通信
计算机
IP地址
硬件地址
串⾏通信
⾄局域⽹
•
适配器的重要功能：
•
•
•
进⾏串⾏/并⾏转换； 对数据进⾏缓存；
在计算机的操作系统中 安装设备驱动程序； 实现以太⽹协议。
•
实现了数据链路和物理层 的功能
⽹络接⼝板⼜称为通信适配器 (adapter)
或⽹络接⼝卡 NIC (Network Interface Card)，或“⽹卡”。

## Slide 52: CSMA/CD 协议
最初的以太⽹是将许多计算机都连接到⼀根总线上。易于实现⼴播通信。 当初认为这样的连接⽅法既简单⼜可靠，因为总线上没有有源器件。
B向D发送数据
匹配电阻
A
B
C
D
E
不接收
不接收
不接收
接收
数据链路层
  局域⽹的特点
  媒体共享技术
  两个标准
  以太⽹
  CSMA/CD协议

## Slide 53: 以太⽹采⽤⼴播⽅式发送
•
总线上的每⼀个⼯作的计算机都能检测到B发送的数据信号：
•
•
由于只有计算机D的地址与数据帧⾸部写⼊的地址⼀致，因此只有
D 才接收这个数据帧。
其他所有的计算机（A, C 和 E）都检测到不是发送给它们的数据 帧，因此就丢弃这个数据帧⽽不能够收下来；
在具有⼴播特性的总线上实现了⼀对⼀的通信。
•
为了实现⼀对⼀通信，将接收站的硬件地址写⼊帧⾸部中的⽬的地址 字段中：
仅当数据帧中的⽬的地址与适配器的硬件地址⼀致时，才能接收这 个数据帧。
数据链路层
  局域⽹的特点
  媒体共享技术
  两个标准
  以太⽹
  CSMA/CD协议

## Slide 54: 以太⽹采取了两种措施
•
不必先建⽴连接就可以直接发送数据：
•
对发送的数据帧不进⾏编号，也不要求对⽅发回确认；
•
局域⽹信道的质量很好，因信道质量产⽣差错的概率是很⼩；
•
•
以太⽹提供的服务是尽最⼤努⼒的交付，即不可靠的交付； 如何协调各站发送数据问题。
•
以太⽹发送的数据都使⽤曼彻斯特编码，其缺点如下：
•
频带宽度⽐原始的基带信号增加了⼀倍（每秒传送的码元数加倍了）。
数据链路层
  局域⽹的特点
  媒体共享技术
  两个标准
  以太⽹
  CSMA/CD协议
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
比特流
曼彻斯特
差分曼彻斯特

## Slide 55: 以太⽹提供的服务
•
以太⽹提供的服务是不可靠的交付，即尽最⼤努⼒的交付：
•
当⽬的站收到有差错的数据帧时就丢弃此帧，其他什么也不 做。差错的纠正由⾼层来决定；
如果⾼层发现丢失了⼀些数据⽽进⾏重传，但以太⽹并不知 道这是⼀个重传的帧，⽽是当作⼀个新的数据帧来发送。
数据链路层
  局域⽹的特点
  媒体共享技术
  两个标准
  以太⽹
  CSMA/CD协议

## Slide 56: 多台设备同时发送数据
•
总线的缺点：
若多个设备在共享的⼴播信道上同时发送数据，则会造成 彼此⼲扰，导致发送失败。
数据链路层
  局域⽹的特点
  媒体共享技术
  两个标准
  以太⽹
  CSMA/CD协议

## Slide 57: CSMA/CD协议
总线上并没有什么“载波”：
“载波监听”是⽤电⼦技术检测总线上有没有其他计算机发送的数据信号。
•
CSMA/CD 含义：载波监听多点接⼊ / 碰撞检测 (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) 。
•
•
载波监听（CS）：是指每⼀个站在发送数据之前先要检测⼀下信道 上是否有其他计算机在发送数据，如果有，则暂时不要发送数据， 以免发⽣碰撞。在发送数据之中也要不断检测；
多点接⼊（MA）：表示许多计算机以多点接⼊的⽅式连接在⼀根 总线上；
碰撞检测（CD）：边发送边监听 ，判断发送的数据是否与其他站
发送的数据产⽣了冲突。
数据链路层
  局域⽹的特点
  媒体共享技术
  两个标准
  以太⽹
  CSMA/CD协议

## Slide 58: 碰撞检测
•
在发⽣碰撞时，总线上传输的信号产⽣了严重的失真，⽆法从中恢复 出有⽤的信息来：
每⼀个正在发送数据的站，⼀旦发现总线上出现了碰撞，就要⽴即 停⽌发送，免得继续浪费⽹络资源，然后等待⼀段随机时间后再次 发送。
•
“碰撞检测”就是计算机边发送数据边检测信道上的信号电压⼤⼩：
•
•
当⼏个站同时在总线上发送数据时，总线上的信号电压摆动值将会 增⼤（互相叠加）；
当⼀个站检测到的信号电压摆动值超过⼀定的⻔限值时，就认为总 线上⾄少有两个站同时在发送数据，表明产⽣了碰撞；
所谓“碰撞”就是发⽣了冲突。因此“碰撞检测”也称为“冲突检测”。
数据链路层
  局域⽹的特点
  媒体共享技术
  两个标准
  以太⽹
  CSMA/CD协议

## Slide 59: 为什么要进⾏碰撞检测？
•
电磁波在总线上的传播速率是有限的（200m/µs），当某个站监听到 总线是空闲时，也可能总线并⾮真正是空闲的：
•
•
A 向 B 发出的信息，要经过⼀定的时间后才能传送到 B；
B 若在A 发送的信息到达 B 之前发送⾃⼰的帧 (因为这时 B 的载波 监听检测不到A 所发送的信息)，则必然要在某个时间和A 发送的 帧发⽣碰撞。碰撞的结果是两个帧都变得⽆⽤；
所以需要在发送期间进⾏碰撞检测，以检测冲突。
数据链路层
  局域⽹的特点
  媒体共享技术
  两个标准
  以太⽹
  CSMA/CD协议

## Slide 60: 信号传播时延对载波监听的影响
A需要单程传播时延的2倍的时间，才能检测到与 B 的发送产⽣了冲突。
A
B
1 km
t
B发送数据
t = τ- δ
t = τ
B检测到冲突
t = 2τ- δ
A检测到冲突
端到端单程 传播时延记为 τ
t = 0
产⽣碰撞 的时间
τ - δ/2
碰撞

## Slide 61: 争⽤期
•
最先发送数据帧的站，在发送数据帧后⾄多经过时间 2τ就可知道发送的数据帧是否 遭受了碰撞：
•
•
以太⽹的端到端往返时延 2τ 称为争⽤期，或碰撞窗⼝；
经过争⽤期这段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发⽣碰撞。
t = 0
A
B
1 km
t = 2τ
中间结点确认 没有发⽣冲突。
A只是未检测到冲突
A继续发送数据
A未检测到冲突， 本次发送成功
τ
τ

## Slide 62: ⼆进制指数类型退避算法
•
发⽣碰撞的站在停⽌发送数据后，要推迟（退避）⼀个随机时间才能 再发送数据：
•
•
•
•
•
基本退避时间取为争⽤期 2τ；
从整数集合[0,1,…, (2k -1)]中随机地取出⼀个数，记为 r。重传所需 的时延就是 r 倍的基本退避时间；
参数 k 按下⾯的公式计算：
k = Min[重传次数, 10]
当 k ≤ 10 时，参数 k 等于重传次数；
当重传达 16 次仍不能成功时即丢弃该帧，并向⾼层报告。
数据链路层
  局域⽹的特点
  媒体共享技术
  两个标准
  以太⽹
  CSMA/CD协议

## Slide 63: 争⽤期的⻓度
•
•
•
•
•
传统粗缆总线型以太⽹⽹络直径约为3km； 端到端的传播时延约为15µs；
往返时延为30µs；
加上中继器等处理时延，取争⽤期51.2µs。
10 Mbit/s 以太⽹取 51.2 s 为争⽤期的⻓度。对于10 Mbit/
s 以太⽹，在争⽤期内可发送 512 bit，即 64 字节。
•
•
以太⽹在发送数据时，若前 64 字节没有发⽣冲突，则后续的 数据就不会发⽣冲突。
因此以太⽹最⼩有效帧⻓为64字节。⻓度⼩于 64 字节的帧都 是由于冲突⽽异常中⽌的⽆效帧。
750m
750m
50m
500m
转发器
50m
500m
转发器
转发器
转发器
500m
5-4-3规则

## Slide 64: 最⼩帧⻓计算
Ds
Fl ≥ 2 τ
Flmin = 2τ × Ds
•
信道⻓度6公⾥，信号在信道中的传 播速率为200m/µs，数据传输速率为
20Mb/s。求满⾜该信道的最⼩帧⻓。
数据链路层
  局域⽹的特点
  媒体共享技术
  两个标准
  以太⽹
  CSMA/CD协议
τ = 6000/200
= 30μs
= 30 × 10−6s
Flmin = 2 × τ × 20 × 106
= 1200bit

## Slide 65: ⼈为⼲扰信号
•
发⽣碰撞之后，发送端需强化碰撞 ：
•
•
⽴即停⽌发送数据，再继续发送若⼲⽐特的⼈为⼲扰信号 ，让所有⽤户都知道 现 在 已 经 发 ⽣ 了 碰 撞 ； B 也能够检测到冲突，并⽴即停⽌发送数据帧，接着就发送⼲扰信号。
数据帧
⼲扰信号
开始
冲突
发⽣ 冲突
检测到 冲突
A发送数据
A
B发送数据
B
τ
τ
TB
TJ
信 道 占
⽤ 时 间
数据链路层
  局域⽹的特点
  媒体共享技术
  两个标准
  以太⽹
  CSMA/CD协议

## Slide 66: CSMA/CD 重要特性
•
使⽤ CSMA/CD 协议的以太⽹不能进⾏全双⼯通信⽽只能进⾏双向交 替通信（半双⼯通信）：
•
每个站在发送数据之后的⼀⼩段时间内，存在着遭遇碰撞的可能 性；
这种发送的不确定性使整个以太⽹的平均通信量远⼩于以太⽹的最
⾼数据率。
数据链路层
  局域⽹的特点
  媒体共享技术
  两个标准
  以太⽹
  CSMA/CD协议

## Slide 67: CSMA/CD协议的要点
准备发送。但在发送之前，必须先检测信道。
检测信道。若检测到信道忙，则应不停地检测，⼀直等待信道转 为空闲。若检测到信道空闲，并在 96 ⽐特时间内信道保持空闲（保 证了帧间最⼩间隔），就发送这个帧。
检查碰撞。⽹络适配器要边发送边监听。这⾥只有两种可能性：
① 发送成功：在争⽤期内⼀直未检测到碰撞，发送成功。发送完 毕后，其他什么也不做。然后回到 (1)；
② 发送失败：在争⽤期内检测到碰撞。⽴即停⽌发送数据，并发 送⼈为⼲扰信号，执⾏指数退避算法，等待 r 倍 512 ⽐特时间 后，返回到步骤 (2)。
重传达 16 次仍不能成功，则停⽌重传⽽向上报错。
数据链路层
  局域⽹的特点
  媒体共享技术
  两个标准
  以太⽹
  CSMA/CD协议

## Slide 68: CSMA/CD协议的要点
数据链路层
  局域⽹的特点
  媒体共享技术
  两个标准
  以太⽹
  CSMA/CD协议
载波监听
碰撞检测
多点接⼊
先听后说，边说边听，冲突停⽌，延迟重发。

## Slide 69: 以太⽹MAC帧发送过程
开始
准备发送帧
信道空闲？
退避9.6µs
发送帧
是否冲突？
发送完毕？
冲突16次？
强化冲突，停⽌发送
冲突退避算法
结束
Y
Y
Y
Y
N
N
数据链路层
  局域⽹的特点
  媒体共享技术
  两个标准
  以太⽹
  CSMA/CD协议

## Slide 70
⼩结
数据链路层
  局域⽹的特点
  媒体共享技术
  两个标准
  以太⽹
  CSMA/CD协议
⼴播信道数据链路层 | ⼴播信道的特点 | ⼴播功能 便于扩展 可靠性强
 | ⽹络拓扑结构 | 星型 环型 总线型
 | 信道划分⽅法 | 静态划分 动态划分
 | 两个标准 | IEEE802.3 DIX Ethernet V2
 | 适配器的作⽤ | 串⾏/并⾏转换 缓存数据 发送/接收帧
 | CSMA/CD协议 | 多点接⼊ 载波监听 冲突检测 ⼆进制指数退避算法 64字节最⼩帧要求

## Slide 71: 以太⽹星型拓扑及以太⽹信道利⽤率
•
•
•
•
使⽤集线器的星型拓扑；
10BASE-T的特点； 集线器的特点；
以太⽹信道利⽤率。
数据链路层
  集线器组⽹
  10BASE-T特点
  集线器的特点
  信道利⽤率

## Slide 72: 使⽤集线器的星形拓扑
•
传统以太⽹：早期，粗同轴电缆、细同轴电缆；现在，便宜和更灵活的双绞线：
•
•
•
星形拓扑：使⽤可靠性⾮常⾼的设备集线器 （hub）模拟传统的总线； 双绞线：连接主机，⼀对发，⼀对收；
可靠性：得到提⾼。
•
传输距离：
•
每个站到集线器的距离不超过 100 m。
1990年 IEEE 制定出星形以太⽹：
10 BASE—T 的标准 802.3i。
数据链路层
  集线器组⽹
  10BASE-T特点
  集线器的特点
  信道利⽤率
Dec、Intel和Xero于1982年定义了Ethernet V2
双绞线
基带传输
10Mb/s

## Slide 73: 10 BASE-T特点
•
•
•
使⽤⽆屏蔽双绞线，采⽤星形拓扑；
每个站需要⽤两对双绞线，分别⽤于发送和接收； 双绞线的两端使⽤ RJ-45 插头。
•
10BASE-T双绞线以太⽹的出现，是局域⽹发展史上的⼀个⾮常重要的⾥程碑， 它为以太⽹在局域⽹中的统治地位奠定了牢固的基础：
•
从此以太⽹的拓扑就从总线型变为更加⽅便的星型⽹络，⽽以太⽹也就在局域
⽹中占据了统治地位。
数据链路层
  集线器组⽹
  10BASE-T特点
  集线器的特点
  信道利⽤率
双绞线
集线器
RJ-45插头
RJ-45插头

## Slide 74: 集线器的特点
•
•
•
•
•
•
集线器使⽤电⼦器件模拟实际电缆线，仍然是⼀个传统的以太⽹；
使⽤集线器的以太⽹逻辑上仍是⼀个总线⽹，⼯作站使⽤ CSMA/CD 协议，并共 享逻辑上的总线；
集线器很像⼀个多端⼝的转发器，⼯作在物理层（不进⾏碰撞检测）； 集线器采⽤了专⻔的芯⽚，进⾏⾃适应串⾳回波抵消，减少了近端串⾳； 集线器可堆叠式、模块化、可管理；
可使⽤光纤作为传输媒体（10BASE-F）。
数据链路层
  集线器组⽹
  10BASE-T特点
  集线器的特点
  信道利⽤率
⼯作站
⼯作站
 | ⽹卡 |  |  | 
⼯作站 |  |  |  | 
⽹卡
⽹卡
集 线 器 | 
 | 双绞线

## Slide 75: 以太⽹信道利⽤率
•
•
⼀个站发送⼀个数据帧，可能要经过若⼲个争⽤期，才能发送成功。 假定发送帧需要的时间是 T0，且检测到碰撞后不发送⼲扰信号。 设帧⻓为 L (bit)，数据发送速率为 C (bit/s)，则帧的发送时间为:
•
T0 = L/C (s)。
发⽣碰撞 占⽤期 |  |  |  |  |  |  | t
 | 争⽤期 | 争⽤期 |  | 争⽤期 | 发 送 成 功 |  | 
 | 2τ | 2τ |  | 2τ | T0 | τ | 
 | 成功发送⼀个帧所需的平均时间 |  |  |  |  |  | 
数据链路层
  集线器组⽹
  10BASE-T特点
  集线器的特点
  信道利⽤率

## Slide 76: 参数 α 与利⽤率
•
•
要提⾼以太⽹的信道利⽤率，就必须减⼩ τ 与 T0 之⽐。
在以太⽹中定义了参数 α，它是以太⽹单程端到端时延τ与帧的发送 时间 T0 之⽐：
•
•
α = τ/T0
α →0，表示⼀发⽣碰撞就⽴即可以检测出来， 并⽴即停⽌发送，因
⽽信道利⽤率很⾼。
α 越⼤，争⽤期所占的⽐例增⼤，发⽣⼀次碰撞浪费许多信道资源， 使得信道利⽤率降低。
数据链路层
  集线器组⽹
  10BASE-T特点
  集线器的特点
  信道利⽤率

## Slide 77: 对以太⽹参数 α 的要求
•
•
为提⾼利⽤率，以太⽹的参数 α 的值应当尽可能⼩些。 对以太⽹参数 α 的要求是：
•
•
以太⽹的⻓度受到限制，否则 τ 的数值会太⼤；
以太⽹的帧⻓不能太短，否则 T0 的值会太⼩，使 α 值太⼤。
数据链路层
  集线器组⽹
  10BASE-T特点
  集线器的特点
  信道利⽤率

## Slide 78: 信道利⽤率的最⼤值 Smax
•
•
在理想化的情况下，以太⽹上的各站发送数据都不会产⽣碰撞（这显然已经不 是 CSMA/CD，⽽是需要使⽤⼀种特殊的调度⽅法），即总线⼀旦空闲就有某
⼀个站⽴即发送数据。
发送⼀帧占⽤线路的时间是 T0 + τ，⽽帧本身的发送时间是 T0。理想情况下的 极限信道利⽤率 Smax 为：
只有当参数 α 远⼩于1才能得到尽可能⾼的极限信道利⽤率。
当以太⽹的利⽤率达到 30%时就已经处于重载状态。很多的⽹络容量被⽹上的碰撞消耗掉了。
Smax =
T0 = 1
T0 + τ 1 + α

## Slide 79
⼩结
•
信道的利⽤率：
数据链路层
  集线器组⽹
  10BASE-T特点
  集线器的特点
  信道利⽤率
α = τ/T
0
Smax =
=
T0 1
T0 + τ 1 + α

## Slide 80: 以太⽹的 MAC 层
中国电信⽹
•
在局域⽹中，硬件地址⼜称为物理地址，或 MAC 地址：
•
如果连接在局域⽹上的主机或路由器安装有多个适配器，那么这样 的主机或路由器就有多个“地址”。
教育科研⽹
拥有两个接⼝ 的路由器
拥有两块⽹卡 的计算机
数据链路层
  以太⽹MAC地址
  硬件地址的构成
  查询⽣产⼚商
  MAC地址分类
  全球/本地管理
  MAC帧的分类

## Slide 81: 48 位的 MAC 地址
•
以太⽹MAC地址共 6 字节 ( 48 bit)：
•
IEEE 的注册管理机构 RA 负责向⼚家分配MAC地址的前三个字节
(即⾼位 24 位)，称为组织唯⼀标识符；
MAC地址的后三个字节 (即低位 24 位) 由⼚家⾃⾏指派，称为扩展 唯⼀标识符，必须保证⽣产出的适配器没有重复地址。
3字节（24bit） | 3字节（24bit）
组织唯⼀标识符 | 扩展唯⼀标识符
48位的MAC地址
数据链路层
  以太⽹MAC地址
  硬件地址的构成
  查询⽣产⼚商
  MAC地址分类
  全球/本地管理
  MAC帧的分类

## Slide 82: MAC地址
•
⼀个地址块可以⽣成 224 个不同的地址。这种 48 位地址称为 MAC-48，它的通⽤名称是 EUI-48：6 字节的 MAC 地址已被固 化在适配器的 ROM；
•
因此，MAC 地址也叫作硬件地址 (hardware address)或物理 地址；
“MAC地址”实际上就是适配器地址或适配器标识符 EUI-48。
数据链路层
  以太⽹MAC地址
  硬件地址的构成
  查询⽣产⼚商
  MAC地址分类
  全球/本地管理
  MAC帧的分类

## Slide 83: OUI（Organization Unique Identifier，组织唯⼀识别符）
•
根据MAC地址的OUI查询⽣产⼚商信息：
•
•
获取MAC地址的OUI：f0:18:98:ee:37:42（ifconfig/ipconfig）； 根据OUI到IEEE组织提供的OUI列表中查询;
http://standards-oui.ieee.org/oui/oui.txt。
数据链路层
  以太⽹MAC地址
  硬件地址的构成
  查询⽣产⼚商
  MAC地址分类
  全球/本地管理
  MAC帧的分类

## Slide 84: MAC地址分类
•
•
•
•
单播MAC地址：是指第⼀个字节的最低位是0的MAC地址,代表了⼀块特定的
⽹卡。
组播MAC地址：是指第⼀个字节的最低位是1的MAC地址,代表了⼀组⽹卡。
⼴播MAC地址： 是指每⼀位都是1的MAC地址，⼴播MAC地址是组播MAC 地址的⼀个特例，代表了所有⽹卡。
⼴播/组播地址只能作为⽬的地址使⽤。
I/G位：0单播地址；1组播地址。
第1个字节 |  | 5字节
 |  | MAC地址
MAC地址可以软件修改 后使⽤，但其固化的
MAC址不能修改。
⼤仙，你说啥呢？
数据链路层
  以太⽹MAC地址
  硬件地址的构成
  查询⽣产⼚商
  MAC地址分类
  全球/本地管理
  MAC帧的分类

## Slide 85: 全球管理与本地管理
•
IEEE 把地址字段第⼀字节的最低第 2 位规定为 G/L 位：
•
当 G/L位=0 时，是全球管理（保证在全球没有相同的地 址），⼚商向IEEE购买的 OUI 都属于全球管理；
当 G/L位=1 时， 是本地管理，⽤户可任意分配⽹络上的地 址（不愿意购买OUI）。
G/L位：0全球管理；1本地管理
第1个字节 |  |  | 5字节
 |  |  | MAC地址
数据链路层
  以太⽹MAC地址
  硬件地址的构成
  查询⽣产⼚商
  MAC地址分类
  全球/本地管理
  MAC帧的分类

## Slide 86: 适配器检查 MAC 地址
•
适配器从⽹络上每收到⼀个 MAC 帧就⾸先⽤硬件检查
MAC 帧中的 MAC 地址：
•
•
如果是发往本站的帧则收下，然后再进⾏其他的处理； 否则就将此帧丢弃，不再进⾏其他的处理。
•
“发往本站的帧”包括以下三种帧：
•
•
•
单播 (unicast) 帧（⼀对⼀）；
⼴播 (broadcast) 帧（⼀对全体）； 多播 (multicast) 帧（⼀对多）。
数据链路层
  以太⽹MAC地址
  硬件地址的构成
查询⽣产⼚商
MAC地址分类
全球/本地管理
MAC帧的分类

## Slide 87: 适配器检查 MAC 地址
•
•
•
•
所有的适配器都⾄少能够识别前两种帧，即能够识别单播地址和⼴播地址。 有的适配器可⽤编程⽅法识别多播地址。
只有⽬的地址才能使⽤⼴播地址和多播地址。
以混杂⽅式 (promiscuous mode) ⼯作的以太⽹适配器只要“听到”有帧在以太⽹上传输就都接 收下来。
ens32
Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:a6:00:17
inet addr:202.193.96.153 Bcast:202.193.96.191 Mask:255.255.255.192 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:26103282 errors:0 dropped:556 overruns:0 frame:0 TX packets:4351490 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2563974906 (2.5 GB) TX bytes:670680903 (670.6 MB)
ifconfig ens32 promisc
ens32
Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:a6:00:17
inet addr:202.193.96.153 Bcast:202.193.96.191 Mask:255.255.255.192 UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:26103618 errors:0 dropped:556 overruns:0 frame:0 TX packets:4351593 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2563999385 (2.5 GB) TX bytes:670694100 (670.6 MB)

## Slide 88
⼩结
•
•
MAC地址：
MAC地址的概念（物理地址）、OUI。 以太⽹MAC地址组成：
单播地址、组播地址、多播地址；
全球管理地址、本地管理地址。
•
以太⽹卡的⼯作模式。
数据链路层
  以太⽹MAC地址
  硬件地址的构成
  查询⽣产⼚商
  MAC地址分类
  全球/本地管理
  MAC帧的分类

## Slide 89: MAC 帧的格式
•
常⽤的以太⽹ MAC 帧格式有两种标准 ：
DIX Ethernet V2 标准；
IEEE 的 802.3 标准。
•
最常⽤的 MAC 帧是以太⽹ V2 的格式。
数据链路层
  MAC帧格式
  常⽤协议类型
  ⽆效的帧
  帧间间隔
  帧的发送与接收

## Slide 90: 以太⽹ V2 的 MAC 帧格式（语法、语义）
IP层
MAC层
物理层
前导码
⽬的地址
类型
源地址
数 据
FCS
IP数据报
以太⽹MAC帧
10101010101010…10101010
10101011
同步码：7字节
帧开始 定界符
46〜1500
6
6
2
4
字节
MAC帧
插⼊
1
1
1
2
不超过1500
2
1
F 7E | A FF | C 03 | 协议 | 信息部分 | FCS | F 7E

## Slide 91: 以太⽹ V2 的 MAC 帧格式（语法、语义）
类型字段⽤来标志上⼀层使⽤的是什么协议，以便把收到 的 MAC 帧的数据上交给上⼀层的这个协议。
⽬的地址
源地址 类型
数 据
FCS
以太⽹MAC帧
46〜1500
6
6
2
4
字节
MAC帧
IP层
MAC层
物理层
类型字段2字节
IP数据报

## Slide 92: 常⽤协议类型值
IPv4: ARP:
0x0800
0x0806
PPPoE: 0x8864 802.1Q tag: 0x8100 IPV6: 0x86DD
MPLS Label: 0x8847
⽬的地址 | 源地址 | 类型 | 数 据 | FCS
数据链路层
  MAC帧格式
  常⽤协议类型
  ⽆效的帧
  帧间间隔
  帧的发送与接收

## Slide 93: 802.3帧
“⻓度/类型”字段值⼩于0x0600（⼗进制1536）时，表示⻓度，数据字 段必须装⼊上⾯的逻辑链路控制LLC⼦层的LLC帧；
“⻓度/类型”字段值⼤于0x0600，表示类型，与Ethernet VII格式⼀致。
⽬的地址 | 源地址 | ⻓度/类型 | 数 据 | FCS
数据链路层
  MAC帧格式
  常⽤协议类型
  ⽆效的帧
  帧间间隔
  帧的发送与接收

## Slide 94: 以太⽹ V2 的 MAC 帧格式（语法、语义）
类型
⽬的地址 源地址
数 据
FCS
以太⽹MAC帧
46〜1500
2
4
字节
MAC帧
IP层
MAC层
物理层
数据字段46〜1500字节
6 6
IP数据报
数据部分不⾜46字节或超过1500字节如何处理？
数据字段的正式名称：MAC 客户数据字段。
最⼩⻓度 64 字节 - 18 字节的⾸部和尾部 = 数据字段的最⼩⻓度（46字节）。

## Slide 95: 以太⽹ V2 的 MAC 帧格式（语法、语义）
当传输媒体的误码率为 1×10-8 时，
MAC ⼦层可使未检测到的差错⼩于 1×10-14。
⽬的地址
类型
源地址
数 据
FCS
以太⽹MAC帧
46〜1500
6
6
2
4
字节
MAC帧
IP层
MAC层
物理层
IP数据报
FCS 字段 4 字节

## Slide 96: 以太⽹ V2 的 MAC 帧格式（语法、语义）
为了达到⽐特同步，在传输媒体上实 际传送的要⽐ MAC 帧还多 8 个字节。
IP层
MAC层
物理层
前导码
⽬的地址
类型
源地址
数 据
FCS
IP数据报
以太⽹MAC帧
10101010101010…10101010
10101011
同步码：7字节
帧开始 定界符
46〜1500
6
6
2
4
字节
MAC帧
插⼊

## Slide 97: ⽆效的 MAC 帧
•
•
•
•
帧的⻓度不是整数个字节。
⽤收到的帧检验序列 FCS 查出有差错。 数据字段的⻓度不在 46 ~ 1500 字节之间。
有效的 MAC 帧⻓度为 64 ~ 1518 字节之间。
•
•
•
•
对于检查出的⽆效 MAC 帧就简单地丢弃。 以太⽹不负责重传丢弃的帧。
可靠传输由⾼层负责。
可靠传输的三个要素是什么？
数据链路层
  MAC帧格式
  常⽤协议类型
  ⽆效的帧
  帧间间隔
  帧的发送与接收

## Slide 98: 帧间最⼩间隔
•
帧间最⼩间隔为 9.6 µs，相当于 96 bit 的发送时间：
•
⼀个站在检测到总线开始空闲后，还要等待 9.6 µs 才能再 次发送数据；
这样做是为了使刚刚收到数据帧的站的接收缓存来得及清 理，做好接收下⼀帧的准备。
为什么以太⽹MAC帧没有帧结束定界符？
数据链路层
  MAC帧格式
  常⽤协议类型
  ⽆效的帧
  帧间间隔
  帧的发送与接收

## Slide 99: 分析抓取的以太⽹MAC帧
Ethernet II, Src: 7c:c3:a1:88:6f:32, Dst:00:0f:e2:e1:c9:06 Destination: 00:0f:e2:e1:c9:06
Address: 00:0f:e2:e1:c9:06
.... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address
.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address
# Ethernet VII帧
# ⽬的地址
# 源地址
# 全球管理
# 单播地址
Source: 7c:c3:a1:88:6f:32 Address: 7c:c3:a1:88:6f:32
.... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address
.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address
Type: IPv4 (0x0800)
# 类型，封装数据为IP数据报
Frame check sequence: 0xe9e70000 incorrect, should be 0x4224d39e #FCS，帧检验序列 Internet Protocol Version 4, Src: 172.20.32.217, Dst: 106.120.154.54 #IP数据报

## Slide 100: 分析抓取的以太⽹MAC帧
⽬的MAC地址
源MAC地址
类型为
IP数据报
FCS
00 00 | 0f 28 | e2 00 | e1 00 | c9 40 | 06 00 | 7c 40 | c3 06 | a1 69 | 88 34 | 6f ac | 32 14 | 08 20 | 00 d9 | 45 6a | 00 78 | IP数据报
9a | 36 | c2 | 43 | 00 | 50 | c9 | 0c | b2 | 20 | e4 | 8b | b2 | 03 | 50 | 10 | TCP报⽂段
20 | 00 | e9 | e7 | 00 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
帧⾸部
IP数据报中封装的是TCP报⽂段

## Slide 101: 分析抓取的802.3帧
IEEE 802.3 Ethernet
Destination: CDP/VTP/DTP/PAgP/UDLD (01:00:0c:cc:cc:cc) Source: cc:03:09:98:f1:0e (cc:03:09:98:f1:0e)
Length: 330 #⻓度字段 Logical-Link Control
DSAP: SNAP (0xaa)
SSAP: SNAP (0xaa)
Control field: U, func=UI (0x03)
Organization Code: 00:00:0c (Cisco Systems, Inc) PID: CDP (0x2000)
Cisco Discovery Protocol
数据链路层
  MAC帧格式
  常⽤协议类型
  ⽆效的帧
  帧间间隔
  帧的发送与接收

## Slide 102: 帧的发送与接收
以太⽹ V2 的 MAC 帧格式（同步：存储转发）
•
发送⽅：
•
•
•
•
接收上层数据；
获取⽬的站MAC地址； 封装成数据帧；
发送数据帧；
发送FCS。
•
接收⽅：
•
•
•
•
判别帧是否到来； 接收数据帧；
帧检验；
检验正确剥去帧头帧尾上交； 检验不正确丢弃该帧。
数据链路层
  MAC帧格式
  常⽤协议类型
  ⽆效的帧
  帧间间隔
  帧的发送与接收

## Slide 103
⼩结
•
以太⽹MAC帧格式：
•
•
•
⽬的地址6字节； 源地址6字节；
类型2字节：指明数据部分采⽤的协议类型； 数据。
•
•
⽆效帧的处理。
分析以太⽹MAC帧。
数据链路层
  MAC帧格式
  常⽤协议类型
  ⽆效的帧
  帧间间隔
  帧的发送与接收

## Slide 104: 扩展以太⽹
以太⽹ V2 的 MAC 帧格式（同步：存储转发）
•
•
•
•
•
物理层上扩展以太⽹。
数据链路层上扩展以太⽹。 冲突域、⼴播域的概念。
MAC地址学习。
⽹桥MAC帧转发过程。
数据链路层
  扩展以太⽹
  物理层上扩展
  数据链路上扩展
  交换机的优点
  交换⽅式
  交换机学习功能

## Slide 105: 在物理层扩展以太⽹
集线器
光纤调制
解调器器
光纤调制
解调器器
光纤
•
使⽤光纤扩展：
•
•
主机使⽤光纤（通常是⼀对光纤）和⼀对光纤调制解调器连接 到集线器；
很容易使主机和⼏公⾥以外的集线器相连接。
数据链路层
  扩展以太⽹
  物理层上扩展
  数据链路上扩展
  交换机的优点
  交换⽅式
  交换机学习功能

## Slide 106: 使⽤集线器扩展
集线器
集线器
集线器
集线器
三个独⽴的⼩的碰撞域变成⼀个更⼤的碰撞域
•
碰撞域：
物理层的概念，指任何⼀台设备发送数据，其他 设备再发送数据会与之产⽣冲突，这些设备的集 合，称之为碰撞域或冲突域。

## Slide 107: ⽤集线器扩展以太⽹
•
优点：
•
•
使原来属于不同碰撞域的以太⽹上的计算机能够进⾏跨碰撞域的通 信；
扩⼤了以太⽹覆盖的地理范围。
•
缺点：
•
•
碰撞域增⼤了，但总的吞吐量并未提⾼；
如果不同的碰撞域使⽤不同的数据率，那么就不能⽤集线器将它们 互连起来。
数据链路层
  扩展以太⽹
  物理层上扩展
  数据链路上扩展
  交换机的优点
  交换⽅式
  交换机学习功能

## Slide 108: 在数据链路层扩展以太⽹
•
•
扩展以太⽹更常⽤的⽅法是在数据链路层进⾏。 早期使⽤⽹桥，现在使⽤以太⽹交换机：
•
•
•
•
⽹桥⼯作在数据链路层；
它根据 MAC 帧的⽬的地址对收到的帧进⾏转发和过滤；
⽹桥收到⼀个帧时，不是向所有的接⼝转发此帧，⽽是先检查此帧 的⽬的 MAC 地址，然后再确定将该帧转发到哪⼀个接⼝，或把它 丢弃；
隔离碰撞域。
⽹桥
交换机
数据链路层
  扩展以太⽹
  物理层上扩展
  数据链路上扩展
  交换机的优点
  交换⽅式
  交换机学习功能

## Slide 109: ⽹桥与交换机
•
•
1990 年问世的交换式集线器 (switching hub) 可明显地提⾼ 以太⽹的性能。
交换式集线器常称为以太⽹交换机 (switch) 或第⼆层交换机
(L2 switch)，强调这种交换机⼯作在数据链路层。
数据链路层
  扩展以太⽹
  物理层上扩展
  数据链路上扩展
  交换机的优点
  交换⽅式
  交换机学习功能

## Slide 110: 以太⽹交换机的特点
接⼝数量多 | 交换是⼀个多接⼝的⽹桥，具有⼗⼏个或更多的接⼝
全双⼯⼯作 | 接⼝与⼀台主机或另⼀个交换机相连，⼯作在全双⼯⽅式
具有并⾏性 | 能同时连通多对接⼝，使多对主机能同时通信
传输⽆冲突 | 相互通信的主机都是独占传输媒体，⽆碰撞地传输数据
接⼝存储器 | 接⼝有存储器，能在输出端⼝繁忙时把到来的帧进⾏缓存
能即插即⽤ | 即插即⽤设备，其内部的帧交换表是通过⾃学习算法⾃动地逐渐建⽴起来的
转发速率⾼ | 采⽤专⽤的交换结构芯⽚，硬件转发，转发速率⽐使⽤软件转发的⽹桥快很多
数据链路层
  扩展以太⽹
  物理层上扩展
  数据链路上扩展
  交换机的优点
  交换⽅式
  交换机学习功能

## Slide 111: 以太⽹交换机的优点
•
⽤户独享带宽，增加了总容量。
•
共享式以太⽹（10 Mbit/s），若共有 N 个⽤户，每个⽤户的平均 带宽只有总带宽 的 1/N。
交换式以太⽹（10 Mbit/s），虽然在每个接⼝到主机的带宽还是 10 Mbit/s，N 个接⼝的交换机的总容量为 2 × N/2 × 10 Mbit/s。
•
共享总线以太⽹转到交换式以太⽹，所有接⼊设备⽆需任何改动：
•
•
向下兼容。
⽀持多种速率的接⼝（10Mb/s、100Mb/s、1000Mb/s）。
⽀持多种类型的接⼝（光的、电的）。
数据链路层
  扩展以太⽹
  物理层上扩展
  数据链路上扩展
  交换机的优点
  交换⽅式
  交换机学习功能

## Slide 112: 交换机
•
具有 8 ⼝的 10Mb/s 的交换机，可同时⽀ 持 4 对计算机全双⼯通信。
交换机总容量为80Mb/s，该交机的背 板带宽应该 ≥ 80Mb/s。
全双⼯通信
全双⼯通信
全双⼯通信
全双⼯通信
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
4
5
6
7
8
•
⼴播域的概念：
•
是数据链路层的概念，任何⼀个站发送
⼀个⼴播帧，所有能够收到这个⼴播帧 的设备的集合；
每个端⼝是⼀个独⽴的碰撞域。

## Slide 113: 以太⽹交换机的交换⽅式
•
存储转发⽅式：
•
数据帧先缓存，检验正确性，正确转发，错误丢弃。延迟⼤， 可靠性⾼，⽀持不同速率的端⼝交换。
直通 (cut-through) ⽅式：
•
检查数据帧的⽬的 MAC 地址之后⽴即转发，延迟⼩，可靠性 低，不⽀持不同速率的端⼝交换；
有可能转发⼀些⽆效的帧。
数据链路层
  扩展以太⽹
物理层上扩展
数据链路上扩展
交换机的优点
交换⽅式
交换机学习功能
在某些情况下，仍需要采⽤基于软件的存储转发⽅式进⾏交换， 例如，当需要进⾏线路速率匹配、协议转换或差错检测时。

## Slide 114: 以太⽹交换机的⾃学习功能
MAC地址 | 接⼝ | 有效时间
以太⽹交换机运⾏⾃学习算法⾃动维护交换表 刚开始时，以太⽹交换机⾥⾯的交换表是空的。
全双⼯通信
全双⼯通信
全双⼯通信
全双⼯通信
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 115: 交换机⾃学习和转发帧的步骤
MAC地址 | 接⼝ | 有效时间
MAC-A | 1 | 
MAC-C | 3 | 
… |  | 
•
•
假设A发送数据帧给C，此时，交换机只能⼴ 播，并记下源站的MAC地址及连接的接⼝。
C发送数据帧给A，交换机直接从接⼝ 1 转发， 并记下源站的MAC地址及连接的接⼝。
有效时间：解决接⼝ 更换，或主机更换⽹ 络适配器的问题。
全双⼯通信
全双⼯通信
全双⼯通信
全双⼯通信
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 116: 交换机⾃学习和转发帧的步骤
•
交换机收到⼀帧后先进⾏⾃学习。查找交换表中与收到帧的源地 址有⽆相匹配的项⽬：
•
如没有，就在交换表中增加⼀个项⽬（源地址、进⼊的接⼝和 有效时间）；
如有，则把原有的项⽬进⾏更新并转发帧，同时查找交换表中 与收到帧的⽬的地址有⽆相匹配的项⽬：
•
•
如没有，则向所有其他接⼝（进⼊的接⼝除外）转发； 如有，则按交换表中给出的接⼝进⾏转发；
若交换表中给出的接⼝就是该帧进⼊交换机的接⼝，则应丢 弃这个帧（因为这时不需要经过交换机进⾏转发）。
数据链路层
  扩展以太⽹
  物理层上扩展
  数据链路上扩展
  交换机的优点
  交换⽅式
  交换机学习功能

## Slide 117: 交换机⾃学习和转发帧的步骤归纳
开始
从接收的帧中 提取源MAC地址
交换表中有 该地址吗？
更新交换表中 该地址项（最新）
从接收的帧中 提取⽬的MAC地址
交换表中有 该地址吗？
其接⼝与帧进⼊ 接⼝相同吗？
丢弃
向所有其他接⼝转发
（进⼊的接⼝除外）
向指定 接⼝转发
结束
将该地址加⼊交换表 地址、接⼝、有效时间
有
⽆
⽆
不同
有
相同

## Slide 118: 多个主机连接交换机同⼀接⼝
MAC地址 | 接⼝ | 有效时间
MAC-A | 1 | 
MAC-C | 3 | 
MAC-M | 1 | 
MAC-N | 1 | 
… |  | 
•
问题：
•
•
如果每个接⼝只能记住⼀个MAC地址，会产⽣什么问题？ 图中有多少个⼴播域？多少个冲突域？
M
1
2
3
4
5
6
7
8
N
集线器
B
D
F
H
A
C
E
G

## Slide 119
⼩结
•
物理层上扩展以太⽹：
同⼀个冲突域、同⼀个⼴播域；
不⽀持不同速率的⽹络扩展。
•
数据链路层上扩展以太⽹：
•
•
交换机每个接⼝是⼀个冲突域、同⼀个⼴播域； 交换机⾃主学习MAC地址表；
交换机转发MAC帧的过程。
数据链路层
  扩展以太⽹
  物理层上扩展
  数据链路上扩展
  交换机的优点
  交换⽅式
  交换机学习功能

## Slide 120: ⽣成树协议和虚拟局域⽹
•
•
•
⽣成树协议。 虚拟局域⽹。 VLAN实验。
数据链路层
  ⽣成树协议
  虚拟局域⽹
  802.1Q帧
  VLAN的优点
  划分⽅法
  VLAN实验结果

## Slide 121: ⽣成树协议
#1
#2
B
C
D
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
A
•
增加冗余链路时（为什么增加？），
⾃学习的过程就可能导致以太⽹帧在
⽹络的某个环路中⽆限制地兜圈⼦：
如图，假定开始时，交换机 #1 和
#2 的交换表都是空的，主机A 通过 接⼝交换机 #1 向主机 B 发送⼀ 帧。

## Slide 122: 交换机使⽤了⽣成树协议
IEEE 802.1D 标准制定了⼀个⽣成树协议 STP (Spanning Tree
Protocol)。其要点是：
  不改变⽹络的实际拓扑，但在逻辑上则切断某些链路，使得从⼀台主 机到所有其他主机的路径是⽆环路的树状结构，从⽽消除了兜圈⼦现 象。
数据链路层
  ⽣成树协议
  虚拟局域⽹
  802.1Q帧
  VLAN的优点
  划分⽅法
  VLAN实验结果

## Slide 123: 交换机使⽤了⽣成树协议
•
•
总线以太⽹使⽤ CSMA/CD 协议，以半双⼯⽅式⼯作。
以太⽹交换机不使⽤共享总线，没有碰撞问题，因此不使⽤ CSMA/
CD 协议（不需要“争⽤期”），⽽是以全双⼯⽅式⼯作。但仍然采⽤以 太⽹的帧结构。
数据链路层
  ⽣成树协议
  虚拟局域⽹
  802.1Q帧
  VLAN的优点
  划分⽅法
  VLAN实验结果

## Slide 124: 虚拟局域⽹
•
•
•
⼴播域不能太⼤。
实际⼯作中，各部⻔功能单⼀，部⻔内部可以 相互访问，部⻔间不能相互访问（安全性）。 因此，需要⼀种技术 ，将各部⻔从单⼀的⼴播
域隔离出来，以增加⽹络安全性：
•
虚拟局域⽹技术可以解决上术总题。
财务部⻔
M
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
4
5
6
7
8
A
N
集线器
⼯程部⻔
设计部⻔
管理部⻔
•
集线器：
所有计算机都处于同⼀个碰撞域（或冲突 域）中和同⼀个⼴播域中。

## Slide 125: 虚拟局域⽹
虚拟局域⽹ VLAN （Virtual LAN）是由⼀些局域⽹⽹段构成的与物理 位置⽆关的逻辑组：
•
•
这些组有共同需求；
每⼀个 VLAN 的帧都有⼀个明确的标识符，指明发送这个帧的计算 机是属于哪⼀个 VLAN；
•
•
由以太⽹交换机实现；
虚拟局域⽹其实只是局域⽹给⽤户提供的⼀种服务，⽽并不是⼀种新 型局域⽹。
数据链路层
  ⽣成树协议
  虚拟局域⽹
  802.1Q帧
  VLAN的优点
  划分⽅法
  VLAN实验结果

## Slide 126: 虚拟局域⽹
交
⽹
太
以
换机
管理部⻔
设计部⻔
⼯程部⻔
VLAN = ⼴播域 + 逻辑⽹段
VLAN10
VLAN20
VLAN30
•
虚拟局域⽹限制了接收⼴播信 息的⼯作站数，使得⽹络不会 因传播过多的⼴播信息⽽引起 性能恶化：
•
•
•
•
基于交换机端⼝；
基于⽹卡的MAC地址； 基于协议类型；
基于IP⼦⽹地址；
基于⾼层应⽤或服务 。
交换机
交换机
交换机

## Slide 127: 虚拟局域⽹使⽤的以太⽹帧格式
•
IEEE 802.3ac 标准定义了以太⽹的帧格式的扩展，以⽀持虚拟局域
⽹：
•
•
该协议允许在以太⽹的帧格式中插⼊⼀个4字节的标识符，称为
VLAN 标记 (tag)，⽤来指明发送该帧的计算机属于哪⼀个虚拟局域
⽹；
插⼊ VLAN 标记得出的帧称为 802.1Q 帧 或 带标记的以太⽹帧。
数据链路层
  ⽣成树协议
  虚拟局域⽹
  802.1Q帧
  VLAN的优点
  划分⽅法
  VLAN实验结果

## Slide 128: 虚拟局域⽹使⽤的以太⽹帧格式
⽬的地址 | 源地址 | 802.1Q | 类型 | 数 据 | FCS
802.1Q标记类型 | TCI（标记控制信息） |  | 
0x8100 1000 0001 0000 0000 | PRI |  | VLAN ID
2字节
2字节
2
6
6
4
4
46〜1500
字节 以太⽹帧
802.1Q帧
3位⽤户 12位VLAN标识符 优先级 （4096个VLAN）
1位（CFI/DEI）
以太⽹ MAC帧的最⼤帧⻓从原 来的 1518 字节变为 1522 字节
CFI：0为MAC帧，
1为⾮经典格式 DEI：表示丢弃优先级

## Slide 129: 虚拟局域⽹使⽤的以太⽹帧格式
Trunk
Tag 10
10.10.10.1/24
Tag 10
Tag 10
 | Tag 20 |  | Tag 20 |  | Tag 20 | 
SW1
SW2
fa0/0
fa0/0
fa0/0
fa0/0
10.10.10.2/24
10.10.20.1/24
10.10.20.2/24
PC1
PC2
PC3
PC4
VLAN 10
VLAN 20
数据链路层
  ⽣成树协议
  虚拟局域⽹
  802.1Q帧
  VLAN的优点
  划分⽅法
  VLAN实验结果

## Slide 130: VLAN的优点
•
便于⽹络管理，具有相似需求的⽤户共享同⼀个VLAN：
•
•
•
•
增强⽹络的安全性，敏感⽤户与普通⽤户隔离。 减少了不必要的⽹络流量。
限制了⼴播报⽂的洪泛，抑制⼴播⻛暴。 减少⽹络拓扑变更成本。
降低计算机CPU的开销
数据链路层
  ⽣成树协议
  虚拟局域⽹
  802.1Q帧
  VLAN的优点
  划分⽅法
  VLAN实验结果

## Slide 131: 虚拟局域⽹划分⽅法
•
•
•
•
•
基于交换机端⼝。
基于计算机⽹卡的MAC地址。 基于协议类型。
基于IP⼦⽹地址。
基于⾼层应⽤或服务。
数据链路层
  ⽣成树协议
  虚拟局域⽹
  802.1Q帧
  VLAN的优点
  划分⽅法
  VLAN实验结果

## Slide 132: 虚拟局域⽹划分⽅法
•
基于交换机端⼝：
最简单、也是最常⽤的⽅法；
属于在第⼀层划分虚拟局域⽹的⽅法。
•
缺点：⽤户移动位置固定。
数据链路层
  ⽣成树协议
  虚拟局域⽹
  802.1Q帧
  VLAN的优点
  划分⽅法
  VLAN实验结果
6
7 8
9
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
A
B
C
D
计算机 | 交换端⼝ | VLAN
A | 6 | 10
B | 7 | 20
C | 8 | 30
D | 9 | 40

## Slide 133: 虚拟局域⽹划分⽅法
•
基于⽤户计算机的MAC地址划分：
•
属于在第⼆层划分虚拟局域⽹的⽅法；
⽤户位置可以改变。
•
缺点：需要输⼊和管理⼤量的MAC地址。如果⽤户的MAC地 址改变了，则需要管理员重新配置VLAN。
数据链路层
  ⽣成树协议
  虚拟局域⽹
  802.1Q帧
  VLAN的优点
  划分⽅法
  VLAN实验结果
计算机 | MAC 地址 | VLAN
A | A0-25-05-EC-08-25 | 10
B | 00-F0-E5-11-23-DE | 20
C | E1-A6-37-DA-FF-00 | 30
D | 01-07-B2-00-11-01 | 40
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
A
B
C
D

## Slide 134: 虚拟局域⽹划分⽅法
•
基于协议划分：
•
根据以太⽹帧的第三个字段“类型”字段确定该类型的协议 属于哪⼀个虚拟局域⽹；
属于在第⼆层划分虚拟局域⽹的⽅法。
数据链路层
  ⽣成树协议
  虚拟局域⽹
  802.1Q帧
  VLAN的优点
  划分⽅法
  VLAN实验结果
计算机 | 类型 | VLAN
A | IPv4：0x0800 | 10
B | IPv6：0x86DD | 20
C | PPPoE：0x8864 | 30
D | IPX：0x8137 | 40
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
A
B
C
D

## Slide 135: 虚拟局域⽹划分⽅法
•
基于IP地址划分：
•
根据以太⽹帧的第三个字段“类型”字段和IP分组⾸部中的 源 IP 地址字段确定该 IP 分组属于哪⼀个虚拟局域⽹； 属于在第三层划分虚拟局域⽹的⽅法。
数据链路层
  ⽣成树协议
  虚拟局域⽹
  802.1Q帧
  VLAN的优点
  划分⽅法
  VLAN实验结果
计算机 | IP⽹络 | VLAN
A | 172.16.10.0/24 | 10
B | 172.16.20.0/24 | 20
C | 172.16.30.0/24 | 30
D | 172.16.40.0/24 | 40
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
A
B
C
D

## Slide 136: 虚拟局域⽹划分⽅法
•
基于应⽤层划分：
根据⾼层应⽤或服务、或者它们的组合划分虚拟局域⽹；
更加灵活，但更加复杂。
数据链路层
  ⽣成树协议
  虚拟局域⽹
  802.1Q帧
  VLAN的优点
  划分⽅法
  VLAN实验结果
计算机 | IP⽹络 | VLAN
A | TELNET | 10
B | FTP | 20
C | EMAIL | 30
D | HTTP | 40
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
A
B
C
D

## Slide 137: 实验拓扑及实验过程（基于端⼝划分）
VLAN10
trunk
trunk上启动抓包；PC-1访问PC-2；分析抓包结果。
VLAN10 |  | 
MAC地址 | 接⼝ | 有效时间
这是可能的MAC地址表吗？？
f1/5
f1/5
f1/10
f1/1
ESW1
ESW2
e0
e0
PC-1 IP:192.168.1.10/24 MAC:00:50:79:66:68:00
PC-2 IP:192.168.1.20/24 MAC:00:50:79:66:68:01

## Slide 138: 抓包结果
Ethernet II, Src: Private_66:68:01 Dst: Private_66:68:00 Destination: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
Source: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
Type: 802.1Q Virtual LAN (0x8100) #MAC封装了802.1Q 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 10
000. .... .... .... = Priority: Best Effort (default) (0) #优先级：尽最⼤努⼒
#VLAN tag中⽆意义
#VLAN10
...0 .... .... .... = DEI: Ineligible
.... 0000 0000 1010 = ID: 10 Type: IPv4 (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.20, Dst: 192.168.1.10 Internet Control Message Protocol
数据链路层
  ⽣成树协议
  虚拟局域⽹
  802.1Q帧
  VLAN的优点
  划分⽅法
  VLAN实验结果

## Slide 139: 交换机 ESW1 的MAC地址表
Destination Address | Address Type | VLAN | Destination
cc01.02cd.0000 | Self | 1 | Vlan1
cc01.02cd.0000 | Self | 10 | Vlan10
0050.7966.6800 | Dynamic | 10 | FastEthernet1/1
0050.7966.6801 | Dynamic | 10 | FastEthernet1/5
ESW1#show mac-address-table aging-time Mac address aging time 300
ESW1#show mac-address-table
查看MAC地址有效时间
查看MAC地址表
数据链路层
  ⽣成树协议
  虚拟局域⽹
  802.1Q帧
  VLAN的优点
  划分⽅法
  VLAN实验结果

## Slide 140: ⼩结
数据链路层
  ⽣成树协议
  虚拟局域⽹
  802.1Q帧
  VLAN的优点
  划分⽅法
  VLAN实验结果
•
⽣成树协议：
•
•
•
冗余链路；
⼴播⻛暴；
STP概念。
•
虚拟局域⽹：
•
•
•
•
•
•
基本概念；
802.1Q；
VLAN优点；
VLAN划分⽅法； VLAN抓包分析；
交换机地址学习分析。

## Slide 141: ⾼速以太⽹
•
•
•
•
100BASE-T 以太⽹。 吉⽐特以太⽹。
10吉⽐特以太⽹ (10GE) 和更快的以太⽹。 使⽤以太⽹进⾏宽带接⼊。
⾼速以太⽹
  快速以太⽹

## Slide 142: 100BASE-T 以太⽹
•
速率达到或超过 100 Mbit/s 的以太⽹称为⾼速以太⽹：
•
•
100BASE-T 在双绞线上传送 100 Mbit/s 基带信号的星型 拓扑以太⽹，仍使⽤ IEEE 802.3 的CSMA/CD 协议； 100BASE-T 以太⽹⼜称为快速以太⽹ (Fast Ethernet)； 1995 年IEEE已把 100BASE-T 的快速以太⽹定为正式标 准，其代号为 IEEE 802.3u。
⾼速以太⽹
  快速以太⽹
  吉⽐特以太⽹
  万兆以太⽹
  更快的以太⽹
  端到端的以太
⽹
  PPPoE

## Slide 143
100BASE-T 以太⽹的特点
全双⼯时不使⽤CSMA/CD
MAC 帧格式为802.3 标准
⽹段⻓度 100 m
帧间间隔 0.96ms
⾼速以太⽹
  快速以太⽹
  吉⽐特以太⽹
  万兆以太⽹
  更快的以太⽹
  端到端的以太
⽹
  PPPoE
α = τ/T
0

## Slide 144: 以太⽹的三种不同的物理层标准
⾼速以太⽹
  快速以太⽹
  吉⽐特以太⽹
  万兆以太⽹
  更快的以太⽹
  端到端的以太
⽹
  PPPoE
名称 | 媒体 | ⽹段最⼤⻓度 | 特点
100BASE-TX | 铜缆 | 100 m | 两对UTP 5类线或屏蔽双绞线STP
100BASE-T4 | 铜缆 | 100 m | 4对UTP 3类线或5类线，三对传数据，⼀ 对碰撞检测
100BASE-FX | 光缆 | 2000 m | 两根光纤，发送和接收各⽤⼀根
在标准中把上述的100BASE-TX和100BASE-FX合在⼀起称为100BASE-X

## Slide 145: 吉⽐特以太⽹
•
允许在 1 Gbit/s 下全双⼯和半双⼯两种⽅式⼯作：
•
•
使⽤ IEEE 802.3 协议规定的帧格式；
在半双⼯⽅式下使⽤ CSMA/CD 协议，全双⼯⽅式不使⽤
CSMA/CD 协议；
与 10BASE-T 和 100BASE-T 技术向后兼容。
•
物理层使⽤两种成熟的技术：
⼀种来⾃现有的以太⽹，另⼀种则是美国国家标准协会
ANSI制定的光纤通道FC (Fibre Channel)。
⾼速以太⽹
  快速以太⽹
  吉⽐特以太⽹
  万兆以太⽹
  更快的以太⽹
  端到端的以太
⽹
  PPPoE

## Slide 146: 吉⽐特以太⽹的物理层
名称 | 媒体 | ⽹段最⼤⻓度 | 特点
1000BASE-SX | 光缆 | 550 m | 多模光纤（50和62.5 m）
1000BASE-LX | 光缆 | 5000 m | 单模光纤（10 m）多模光纤（50和 62.5 m）
1000BASE-CX | 铜缆 | 25 m | 使⽤2对屏蔽双绞线电缆STP
1000BASE-T | 铜缆 | 100 m | 使⽤4对UTP 5类线
⾼速以太⽹
  快速以太⽹
  吉⽐特以太⽹
  万兆以太⽹
  更快的以太⽹
  端到端的以太
⽹
  PPPoE
1000BASE-X（包括表3-2中的前三项）的标准是IEEE 802.3z
1000BASE-T的标准是IEEE 802.3ab。

## Slide 147: 半双⼯⽅式⼯作的吉⽐特以太⽹
当吉⽐特以太⽹⼯作在全双⼯⽅式时（即通信双⽅可同时进⾏发送和 接收数据），不使⽤载波延伸和分组突发。
•
吉⽐特以太⽹⼯作在半双⼯⽅式时，就必须进⾏碰撞检测。为保 持 64 字节最⼩帧⻓度，以及 100 ⽶的⽹段的最⼤⻓度，吉⽐特 以太⽹增加了两个功能：
•
载波延伸 (carrier extension)； 分组突发 (packet bursting)。
⾼速以太⽹
  快速以太⽹
  吉⽐特以太⽹
  万兆以太⽹
  更快的以太⽹
  端到端的以太
⽹
  PPPoE

## Slide 148: 载波延伸
•
使最短帧⻓仍为 64 字节（这样可以保持兼容性），同时将争⽤时间增⼤为 512 字节：
•
凡发送的 MAC 帧⻓不⾜ 512 字节时，就⽤⼀些特殊字符填充在帧的后⾯，使MAC 帧的发送⻓ 度增⼤到 512 字节；
接收端在收到以太⽹的 MAC 帧后，要将所填充的特殊字符删除后才向⾼层交付。
⽬的地址 | 源地址 | ⻓度 | 数 据 | FCS | 载波延伸
MAC最⼩帧⻓64字节
MAC帧⻓ + 载波延伸 = 512字节

## Slide 149: 分组突发
RRRRRRRRR
帧#1
RRRR
帧#2
RRRR
帧#3
帧#4
载波 监听
发送 数据
争⽤期512字节
将突发计时器设定为1500字节
载波延伸
•
当很多短帧要发送时，第⼀个短帧要采⽤载波延伸⽅法进⾏填充，随后 的⼀些短帧⼀个接⼀个地发送，只需留有必要的帧间最⼩间隔即可。这 样就形成可⼀串分组的突发，直到达到 1500 字节或稍多⼀些为⽌。
⾼速以太⽹
  快速以太⽹
  吉⽐特以太⽹
  万兆以太⽹
更快的以太⽹
端到端的以太
⽹
PPPoE

## Slide 150: 10 吉⽐特以太⽹和更快的以太⽹
•
10 吉⽐特以太⽹（10GE）并⾮把吉⽐特以太⽹的速率简单地提⾼到
10倍，其主要特点有：
•
•
•
•
与 10 Mbit/s、100 Mbit/s 和 1 Gbit/s 以太⽹的帧格式完全相同； 保留了 802.3 标准规定的以太⽹最⼩和最⼤帧⻓，便于升级； 不再使⽤铜线⽽只使⽤光纤作为传输媒体；
只⼯作在全双⼯⽅式，没有争⽤问题，也不使⽤ CSMA/CD 协议。
⾼速以太⽹
  快速以太⽹
  吉⽐特以太⽹
  万兆以太⽹
  更快的以太⽹
  端到端的以太
⽹
  PPPoE

## Slide 151: 10 吉⽐特以太⽹的物理层
⾼速以太⽹
  快速以太⽹
  吉⽐特以太⽹
  万兆以太⽹
  更快的以太⽹
  端到端的以太
⽹
  PPPoE
名称 | 媒体 | ⽹段最⼤⻓度 | 特点
10GBASE-SR | 光缆 | 300 m | 多模光纤（0.85 µm）
10GBASE-LR | 光缆 | 10 km | 单模光纤（1.3 µm）
10GBASE-ER | 光缆 | 40 km | 单模光纤（1.5 µm）
10GBASE-CX4 | 铜缆 | 15 m | 使⽤4对双芯同轴电缆(twinax)
10GBASE-T | 铜缆 | 100 m | 使⽤4对6A类UTP双绞线
前三项的标准是IEEE 802.3ae，在2002年6⽉完成。 第四项的标准是IEEE 802.3ak，完成于2004年。 最后⼀项的标准是IEEE 802.3an，完成于2006年。

## Slide 152: 更快的以太⽹
•
40GE/100GE的标准 IEEE 802.3ba-2010 和 802.3bm-2015：
•
•
40GE/100GE 只⼯作在全双⼯的传输⽅式，并仍保持了以太⽹的帧 格式以及 802.3 标准规定的以太⽹最⼩和最⼤帧⻓；
100GE 在使⽤单模光纤传输时，仍然可以达到 40 km的传输距 离，但这是需要波分复⽤（使⽤ 4 个波⻓复⽤⼀根光纤，每⼀个波
⻓的有效传输速率是 25 Gb/s）。
⾼速以太⽹
  快速以太⽹
  吉⽐特以太⽹
  万兆以太⽹
  更快的以太⽹
  端到端的以太
⽹
  PPPoE

## Slide 153: 40GE/100GE 的物理层
⾼速以太⽹
  快速以太⽹
  吉⽐特以太⽹
  万兆以太⽹
  更快的以太⽹
  端到端的以太
⽹
  PPPoE
物理层 | 40GE | 100GE
在背板上传输⾄少超过1 m | 40GBASE-KR4 | 
在铜缆上传输⾄少超过7 m | 40GBASE-CR4 | 100GBASE-CR10
在多模光纤上传输⾄少100 m | 40GBASE-SR4 | 100GBASE-SR10, *100GBASE-SR4
在单模光纤上传输⾄少10 km | 40GBASE-LR4 | 100GBASE-LR4
在单模光纤上传输⾄少40 km | *40GBASE-ER4 | 100GBASE-ER4
在2017年12⽉，颁布EEE 802.3bs标准，共有两种速率： 即200GE (速率为200 Gbit/s)和400GE (速率为400 Gbit/s)， 全部⽤光纤传输（单模和多模）。
根据传输⽅式的不同，传输距离从100 m⾄10 km不等。

## Slide 154: 端到端的以太⽹传输
•
以太⽹的⼯作范围已经从局域⽹（校园⽹、企业⽹）扩⼤到 城域⽹和⼴域⽹，从⽽实现了端到端的以太⽹传输。这种⼯ 作⽅式的好处有：
•
•
•
技术成熟；
互操作性很好；
在⼴域⽹中使⽤以太⽹时价格便宜；
采⽤统⼀的以太⽹帧格式，简化了操作和管理。
⾼速以太⽹
  快速以太⽹
  吉⽐特以太⽹
  万兆以太⽹
  更快的以太⽹
  端到端的以太
⽹
  PPPoE

## Slide 155: 以太⽹从 10 Mbit/s 到100 Gbit/s 的演进
•
以太⽹从 10 Mbit/s 到 100 Gbit/s 的演进证明了以太⽹是：
•
•
•
可扩展的（从 10 Mbit/s 到 100 Gbit/s）；
灵活的（多种传输媒体、全/半双⼯、共享/交换）； 易于安装；
稳健性好。
⾼速以太⽹
  快速以太⽹
  吉⽐特以太⽹
  万兆以太⽹
  更快的以太⽹
  端到端的以太
⽹
  PPPoE

## Slide 156: 使⽤以太⽹进⾏宽带接⼊
Ethernet
 | IP Packet | 
PPP
PPPoE
 |  | PPP | 
⽬的地址 | 源地址 | 类型 |  |  | PPP |  | FCS
⾼速以太⽹
  快速以太⽹
  吉⽐特以太⽹
  万兆以太⽹
  更快的以太⽹
  端到端的以太
⽹
  PPPoE
•
PPPoE (PPP over Ethernet) 的意思是“在以太⽹上运⾏ PPP”，它把
PPP 协议与以太⽹协议结合起来 —— 将 PPP 帧再封装到以太⽹中来 传输：
⽤上述⽅法，解决了传统以太⽹不能提供的身份验证、加密以及压 缩等功能。

## Slide 157: PPPoE第⼀种布署⽅案
•
第⼀种⽅式在设备之间建⽴PPP会话，所有 主机通过同⼀个PPP会话传送数据，主机上 不⽤安装PPPoE客户端拨号软件，⼀般是⼀ 个企业（公司）共⽤⼀个账号。
Router B
PPPoE Server
DSLAM
Router A
Modem
PPPoE Client
•
DSLAM：
•
•
Digital Subscriber Line Access Multiplexer
数字⽤户线路接⼊复⽤器。
运营商设备
客户端设备
Internet

## Slide 158: PPPoE第⼆种布署⽅案
PPPoE Server
Router
PPPoE Client PPPoE Client PPPoE Client
•
•
第⼆种部署⽅式，PPP会话建⽴在Host和运营商的 路由器之间，为每⼀个Host建⽴⼀个PPP会话，每 个Host都是PPPoE Client，每个Host⼀个账号，⽅ 便运营商对⽤户进⾏计费和控制。 Host上必须安装PPPoE客户端拨号软件。
Internet

## Slide 159
⾼速以太⽹
  快速以太⽹
  吉⽐特以太⽹
  万兆以太⽹
  更快的以太⽹
  端到端的以太
⽹
  PPPoE
⼩结
•
•
•
•
100BASE-T 以太⽹。 吉⽐特以太⽹。
10吉⽐特以太⽹ (10GE) 和更快的以太⽹。 使⽤以太⽹进⾏宽带接⼊。