## Slide 1: 实验五 微程序控制器
设计一个简单的微处理器， 控制器采用微程序的方法实现

## Slide 2
对某种CPU，实现某指令系统。
1、数据通路图（单总线8位CPU）
2、指令系统（实现五条指令）
3、控制器（采用微程序控制器）
4、微程序流程图（每条指令对应的微程序）
需要实现的微操作有哪些
5、微指令编码
（水平型微指令，微命令不编码，每1位代表一个微命令）
6、验证CPU的功能（运行含有4条指令的程序）

## Slide 3
数据通路图
单总线，总线和所有数据通路组件宽度为8位

## Slide 4: 指令系统
指令
load store
Add
sub
bne
操作码 操作数地址
000 ……
001 ……
010 ……
011 ……
……
对照数据通路图，分析各指令执行过程，关注涉及的微操作

## Slide 5: 控制器的实现方法
硬布线控制器
微程序控制器（本实验采用的方法）

## Slide 6
微程序控制器原理图

## Slide 7
控制信号 | 描述
ACC_bus | 用ACC的内容驱动总线
load_ACC | 将总线上的数据载入ACC
PC_bus | 用PC的内容驱动总线
load_IR | 将总线上的数据装载至IR
load_MAR | 将总线上的数据装载至MAR
MDR_bus | 用MDR的内容驱动总线
load_MDR | 将总线上的数据装载至MDR
ALU_ACC | 用ALU的结果装载ACC
INC_PC | PC+1并将结果存至PC中
Addr_bus | 用IR中指令的操作码部分驱动总线
CS | 片选。用MAR的内容设置存储器地址
R_NW | 读取，不可写。当R_NW无效且CS有效时，MDR的内容存储于存储器中
ALU_add | 在ALU中执行加法操作
ALU_sub | 在ALU中执行减法操作
微程序流程图

## Slide 8: 微指令编码
有15个控制信号，外加5位地址，一共20位。
微指令的编码采用直接表示方法
地址控制逻辑？

## Slide 9: 程序内容
地址 | 指令 | 描述
0 | load 4 | 从mem(4)取数到ACC中
1 | add 5 | 从mem(5)取数到总线上，与ACC中的数相加
2 | store 6 | 将相加的结果存储在mem(6)中
3 | bne 7 | 如果Z_flag不为0，跳转到内存7地址所指的地址执行指令
4 | 2 | 数据为2
5 | 3 | 数据为3
其他 | 0 | 全为0
程序的执行结果 ——》6号地址单元的内容变为5

## Slide 10: 实验要求
读懂代码文件cpu.vhd、cpu_def.vhd
仿真，设计输入信号，观察分析仿真结果
回答问题

## Slide 11: cpu.vhd
用数组模拟存储器
microcode_array控制存储器，存放微程序，
15条微指令，微指令字长20（15×20常数数组）
mem内存，存放程序和数据
指令长度8位，内存32个字（ 32×8 数组）
prog本实验中的程序代码，
4条指令（操作码+操作数地址）、数据、未使用区域
处理过程（输入信号reset和clock）
Reset ==0 全部寄存器清零，将实验代码载入内存
微地址0——第0条微指令取指 程序计数器0——第0条指令
Reste~=0 在时钟的上升沿
取出当前的微指令
地址转移逻辑——生成下条微指令的地址
对微指令的控制字段每1位做判断，决定是否执行某微操作

## Slide 12
内存
程序（32*8）
0 Load 4 000 00100
Add 5
Store 6
Bne 7
2
3
0
0
0
0
0
……
……
……
31 0
控制存储器
微程序（15*20）
0 00010100010000000001
1 00000000000110000010 取指令
2 00001010000000000011
3 00000100001000001111 译码
4 00100010000000000000
5 00000000000100000000
6 00000010100001000000
7 00000010100000100000
8 00000000000110000100
9 01000001000000000101
10 00000000000110000110
11 00000000000110000111
12 00000000000110010000 条件跳转
13 10000010000000000000
14 00000000000000000000
操作码 load, store, add, sub, bne
编码 "000", "001", "010", "011", "100"
根据操作码找到微程序地址
转换规则
01 & 操作码编码
例：load
01 000
何时转换(和课本略有不同)
地址转移逻辑
微指令的4..0位
01111 操作码
10000 零标志
其他 末三位为下址
开机：将所有内容清零 （包含微地址add_r、 指令计数器count、数据寄存器data_r等）
在时钟上升沿，按微地址，读指令，执行
开机时，微地址为0，PC为0，故到0号地址取指令

## Slide 13: 微程序控制器实验代码讲解

## Slide 14: VHDL-一种硬件描述语言
VHDL（Very High speed integerated circuit hardware Description Language）
实现逻辑器件的方式有两种
  画BDF图
  用硬件描述语言编写程序（VHDL or Verilog）
举例：
  打开某个bdf，转换为VHDL（File--create/update---create HDL design file）
  观察结构
  库的使用，
  Entity、Architecture

## Slide 15: 库的使用
所有被编译的元件都存在设计库中，不同库中程序包的个数也不相同，一个程序包中可以包含若干个子程序，子程序中又包含函数、过程、元件等基础的设计单元。
但为了方便管理，通常一个文件中只存放一个实体说明和结构体对。
在每个设计项目的开头声明选用的库名，用use语句声明选中的逻辑单元。格式：
Library <库名>
Use <库名>.<包名>.all

## Slide 16: 包-Package
为了使一组类型说明、常量说明和子程序说明对多个设计实体都可见，VHDL提供了包结构
包由包头和包体两部分组成
包头以保留字Package开头
  Package <包名> is
包体以Package Body识别。
Package Body <包名> is
实际上标准程序库中存的也是一些程序包

## Slide 17
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
PACKAGE cpu_defs IS
TYPE opcode IS (load, store, add, sub, bne);
CONSTANT rfill: STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0):=(others =>'0');
FUNCTION op2slv(op:in opcode) RETURN STD_LOGIC_VECTOR;
END PACKAGE cpu_defs;
PACKAGE BODY cpu_defs IS
TYPE optable IS ARRAY(opcode) OF STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
CONSTANT trans_table:optable :=("000", "001", "010", "011", "100");
FUNCTION op2slv(op:IN opcode) RETURN STD_LOGIC_VECTOR IS
BEGIN
RETURN trans_table(op);
END FUNCTION op2slv;
END PACKAGE BODY cpu_defs;
VHD文件代码，CPU_DEFS.VHD
定义一个包cpu_defs，说明部分
定义用户自定义数据类型opcode，枚举型
为Load、store、……中的一个
定义一个包体cpu_defs，如何实现
定义常量rfill 3位向量000
定义函数op2slv ，输入opcode返回3位的向量
将输入的操作码转换为3位向量，
例：输入store，返回001

## Slide 18
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL,IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
USE WORK.CPU_DEFS.ALL;
ENTITY CPU IS
PORT( clock : IN STD_LOGIC;
reset : IN STD_LOGIC;
mode : IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
mem_addr : IN UNSIGNED(4 DOWNTO 0);
-- output : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
outbus : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --总线
outpc : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --PC
outalu : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --ALU结果
outir : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --IR
outmar : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --MAR
outmdr : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --MDR
outmem : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --mem
data_r_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(19 DOWNTO 0);
op_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
add_r_out : OUT UNSIGNED(4 DOWNTO 0)
);
END ENTITY;
CPU.VHD
--打开包文件CPU_DEFS
输入信号：
时钟、复位
模式（原本用来和output结合 以查看不同的输出信号）
内存地址
输出信号：
总线
PC：程序计数器
ALU结果
IR：指令寄存器
MAR：地址寄存器
MDR：数据寄存器
指定内存地址单元的内容
微指令
操作码
微地址

## Slide 19
ARCHITECTURE rtl OF CPU IS
TYPE mem_array IS ARRAY (0 TO 31) OF STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
SIGNAL mem : mem_array;
CONSTANT prog : mem_array:=(
0=> op2slv(load) & STD_LOGIC_VECTOR(TO_UNSIGNED(4,5)),
1=> op2slv(add) & STD_LOGIC_VECTOR(TO_UNSIGNED(5,5)),
2=> op2slv(store) & STD_LOGIC_VECTOR(TO_UNSIGNED(6,5)),
3=> op2slv(bne) & STD_LOGIC_VECTOR(TO_UNSIGNED(7,5)),
4=> STD_LOGIC_VECTOR(TO_UNSIGNED(2,8)),
5=> STD_LOGIC_VECTOR(TO_UNSIGNED(3,8)),
OTHERS => (OTHERS =>'0'));
程序
保存在存储器阵列中
有32行（0~31），每行8位（7~0）
00000100 Load 4
01000101 Add 5
00100110 Store 6
10000111 Bne 7
00000010 2
00000011 3
00000000
……
00000000

## Slide 20
TYPE microcode_array IS ARRAY (0 TO 14) OF STD_LOGIC_VECTOR(19 DOWNTO 0);
CONSTANT code : microcode_array:=(
    0=> "00010100010000000001",
1=> "00000000000110000010",
2=> "00001010000000000011",
3=> "00000100001000001111",
4=> "00100010000000000000",
5=> "00000000000100000000",
6=> "00000010100001000000",
7=> "00000010100000100000",
8=> "00000000000110000100",
9=> "01000001000000000101",
10=> "00000000000110000110",
11=> "00000000000110000111",
12=> "00000000000110010000",
13=> "10000010000000000000",
14=> "00000000000000000000");
微程序
保存在微程序存储器阵列中
有15行（0~14）每行20位（19~0）
高15位表示微命令，低5位表示地址转移逻辑
第0123条为取指指令，地址转移逻辑
第3条，译码，由OP决定下一条的微地址
"01" & op(2 DOWNTO 0);
 例：Load ----000 微地址 01 000
第12条，译码，由Z-flag决定下一条微地址
IF z_flag='1' THEN add_r:="01110";
ELSE add_r :="01101";

## Slide 21
--定义信号，相当于模块中的连线
SIGNAL count : UNSIGNED(4 DOWNTO 0); --指令计数器5位
SIGNAL op : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0); --操作码3位
SIGNAL z_flag : STD_LOGIC; --零标记1位
SIGNAL mdr_out : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --数据缓冲寄存器8位
SIGNAL mar_out : UNSIGNED(4 DOWNTO 0); --地址寄存器5位
SIGNAL IR_out : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --指令寄存器8位
SIGNAL acc_out : UNSIGNED(7 DOWNTO 0); --累加寄存器8位
SIGNAL sysbus_out : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --总线宽度8位
此处模拟内存的prog数组大小为32*8（0~31），
需要5位访问地址，故指令计数器、地址寄存器均为5位
指令和操作数均为8位，故其他均为8位

## Slide 22
BEGIN
PROCESS (reset, clock) --处理过程，对复位信号和时钟敏感
VARIABLE instr_reg : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
VARIABLE acc : UNSIGNED(7 DOWNTO 0);
CONSTANT zero : UNSIGNED(7 DOWNTO 0):=(OTHERS =>'0');
VARIABLE mdr : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
VARIABLE mar : UNSIGNED(4 DOWNTO 0);
VARIABLE sysbus : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
VARIABLE microcode : microcode_array;
VARIABLE add_r : UNSIGNED(4 DOWNTO 0);
VARIABLE data_r : STD_LOGIC_VECTOR(19 DOWNTO 0); --微码
VARIABLE temp : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);

## Slide 23
BEGIN
IF reset=‘0’ THEN --复位，初始化，清0，将程序保存到mem
add_r:=(OTHERS =>'0'); --对数组中的各个元素赋值’0’
count <= (OTHERS =>‘0’); --信号代入语句 <=
instr_reg := (OTHERS =>'0');
acc := (OTHERS =>'0');
mdr := (OTHERS =>'0');
mar := (OTHERS =>'0');
z_flag <='0';
mem <= prog; --信号代入语句 <=
sysbus :=(OTHERS =>'0');
ELSIF RISING_EDGE(clock) THEN ---reset为1时，时钟上升沿
Notes: 信号代入语句<=
进程执行时，只从信号所对应的实体取值，
只要不碰到WAIT语句或进程执行结束，
进程执行过程中信号值是不进行代入的

## Slide 24
--根据微地址取出微代码，控制存储器Code 的第 add_r 个元素
data_r := code( TO_INTEGER(add_r) );
--生成下地址
IF data_r(4 DOWNTO 0)="01111" THEN
temp:="01" & op(2 DOWNTO 0);
add_r := UNSIGNED(temp);
ELSIF data_r(4 DOWNTO 0)="10000" THEN
IF z_flag='1' :
add_r="01110";
ELSETHEN
add_r :="01101";
END IF;
ELSE
add_r := UNSIGNED(data_r(4 DOWNTO 0)); --后5位为地址
END IF;
data_r_out <=data_r;
add_r_out <= add_r;
微程序控制器

## Slide 25
--PC 程序计数器，此处用count表示
--PC_bus=1 将count放到sysbus上，便于后面根据地址访问prog
IF data_r(16)='1' THEN --PC_bus='1'
sysbus := rfill & STD_LOGIC_VECTOR(count);
END IF;
IF data_r(19)='1' THEN --load_PC='1'
count <= UNSIGNED(mdr(4 DOWNTO 0));
ELSIF data_r(10)='1' THEN --INC_PC='1'
count <= count+1;
ELSE
count <= count;
END IF;

## Slide 26
--IR 指令寄存器 (instr_reg)
IF data_r(15)='1' THEN --load_IR
instr_reg := mdr;
END IF;
--Addr_bus为1时，将IR的低5位操作数地址给sysbus
IF data_r(9)=‘1’ THEN --Addr_bus=‘1’，
sysbus := rfill & instr_reg(4 DOWNTO 0);
END IF;
op <= instr_reg(7 DOWNTO 5); --IR的高3位操作码给op
IR_out <= instr_reg;
op_out <=op;

## Slide 27
--ALU 完成取数 / 加 / 减操作，并根据结果设置Z_flag
IF data_r(17)='1' THEN --load_ACC='1‘
acc:=UNSIGNED(mdr);
END IF;
IF data_r(11)='1' THEN --ALU_ACC='1'
IF data_r(6)='1' THEN --ALU_add='1'
acc := acc + UNSIGNED(mdr);
ELSIF data_r(5)='1' THEN --ALU_sub='1'
acc := acc - UNSIGNED(mdr);
END IF;
END IF;
IF data_r(18)='1' THEN --ACC_bus='1'
sysbus := STD_LOGIC_VECTOR(acc);
END IF;
IF acc=zero THEN
z_flag <='1';
ELSE
z_flag <='0';
END IF;
acc_out<= acc;

## Slide 28
--RAM
IF data_r(14)='1' THEN --load_MAR='1'
mar := UNSIGNED(sysbus(4 DOWNTO 0)); --将总线上的内容放入mar
ELSIF data_r(12)='1' THEN --load_MDR='1'
mdr := sysbus;
ELSIF data_r(8)=‘1’ THEN --CS=‘1’ 内存操作
IF data_r(7)='1' THEN --R_NW='1'
--根据mar读出数据放入mdr，即读内存
mdr := mem(TO_INTEGER(mar));
ELSE --根据mar将mdr数据放入mem，即写内存
mem(TO_INTEGER(mar))<=mdr;
END IF;
END IF;
IF data_r(13)='1' THEN --MDR_bus='1'
sysbus:=mdr;
END IF;
mdr_out <= mdr;
mar_out <= mar;
END IF;
sysbus_out <=sysbus;
end process

## Slide 29
----将需要输出的内容连接到输出信号，便于后面仿真观察
outbus<=sysbus_out; --总线数据
outpc(4 DOWNTO 0)<= STD_LOGIC_VECTOR(count); --程序计数器
outalu <= STD_LOGIC_VECTOR(acc_out); --acc输出
outir <= IR_out; --IR指令寄存器
outmar(4 DOWNTO 0) <= STD_LOGIC_VECTOR(mar_out); --微地址
outmdr <= mdr_out; --数据寄存器
outmem <= mem(TO_INTEGER(mem_addr)); --当前访存内容
END ARCHITECTURE;

## Slide 30: 程序运行过程（第0条指令）
Reset置零 ——count为0——mar为0
Reset为1，时钟上升沿
执行第0条微指令 0001010001 0000000001
后5位下一条微指令地址为00001
前面15位，16、14、10为1
Microcode(16)----count->sysbus PC
Microcode(14)----load_MAR
Microcode(10)----count+1
即把指令地址count（此处为0）经总线打入MAR，PC+1
下一个时钟上升沿
执行第1条微指令00000000000110000010
后5位下一条微指令地址为00010
前面15位，7、8为1
Microcode(8)----选择内存
Microcode(7)----读取mem(mar)的内容到mdr (此处为00000100)
即按照地址读内存的内容到mdr Load 4

## Slide 31
下一个时钟上升沿
执行第2条微指令 00001010000000000011
后5位下一条微指令地址为00011
前面15位，15、13为1
Microcode(15)----MDR ->IR
Microcode(13)----MDR ->sysbus
即把MDR的内容存到IR，并放到总线上
下一个时钟上升沿
执行第3条微指令00000100001000001111
后5位01111, 下一条微指令地址为 ”01”&操作码
此处操作码为 load 000，微指令地址 01000
前面15位，9、14为1
Microcode(9)---- 将IR的低5位(操作数地址)前面补0->sysbus
Microcode(14)---- sysbus->MAR
即把指令中的操作数地址放到地址寄存器MAR 此处为4

## Slide 32
下一个时钟上升沿
执行第8条微指令 00000000000110000100
后5位下一条微指令地址为00100
前面15位，7、8为1
Microcode(8)----选择内存
Microcode(7)----读取mem(mar)的内容到mdr
(此处mem(4)为2)
即按照地址读内存的内容到mdr （此处为2）
下一个时钟上升沿
执行第4条微指令00100010000000000000
后5位下一条微指令地址为 00000进入下一次取指
前面15位，17、13为1
Microcode(17)---- mdr->ACC
Microcode(13)---- mdr->sysbus
即把mdr中的内容放入ACC，此处为将2放到ACC

## Slide 33: 实验报告要求
说明实验原理，
模仿前面的操作，请将后面几条指令的执行过程写出来，
写出第n条指令即可，
1--- add 2----store 3----bne
n=学号的尾数除以3的余数+1
例 3号，3mod3=0 0+1=1 ->第1条指令
7号，7mod3 =1 1+1=2 ->第2条指令

## Slide 34: BNE 7
BNE操作码为100，按照01&OP形成微地址01100，执行第12条微指令
12=> "00000000000110010000“
后5位地址转移逻辑 运算结果为是否为0
zflag为1跳转到01110(14)，否则zflag为0 跳转到01101(13)
前面15位，对应微命令，7、8为1
Microcode(8)----选择内存
Microcode(7)----读取mem(mar)的内容到mdr
此时的mar为指令中的7 （第3条微指令译码同时将地址打入mar）
即按照地址读内存的内容到mdr，即0mdr （mem(7)为0）
13=> "10000010000000000000"
前面15位，19、13为1
mdr->count mdr->sysbus
设置指令计数器count为bne指令指出的地址 （间接寻址）
跳转到0号微指令，根据count取下一条指令此处为0（7号地址的内容）
14=> “00000000000000000000”
若运算结果为0，此时count为4，执行4号单元的机器指令
跳转到0号微指令，根据count取下一条指令
如果Z_flag不为0，跳转到内存7地址所指的地址执行指令

## Slide 35: 波形分析请同学们自己做
注意：为了在一张图里显示所有信息
信号何种类型显示？